| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_11b_Nebulizátor (UZV inhalátor) | 5 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 5 ks ultrazvukových inhalátorů pro dětské oddělení, nemocnice Cheb. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |
| Ultrazvukový inhalátor používaný k léčbě horních a dolních cest dýchacích, k podávání inhalačních roztoků a léčiv inhalační cestou | ano |  |
| Časovač – plynulé nastavení času nebo volba nepřetržitého provozu | ano |  |
| Displej k nastavení doby inhalace | ano |  |
| Nastavitelný výkon nebulizace | ano |  |
| Zvuková signalizace ukončení nastavené doby | ano |  |
| Možnost přesného dávkování léčiv pomocí aplikační misky | ano |  |
| Objem zásobníku na léky minimálně 100 ml uveďte | ano |  |
| Velikost produkovaných částic 3 – 5 um, uveďte | ano |  |
| Elektronická ochrana běhu naprázdno | ano |  |
| Stolní provedení, velmi tichý chod | ano |  |
| Vysoká účinnost pro efektivní léčbu – výkon až 2ml/min uveďte | ano |  |
| Veškeré příslušenství pro zahájení provozu včetně 20 ks nádobky na inhalační roztok | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..	Za účastníka zadávacího řízení:………………………..