POŽADAVKY NA AKCI „OSOBNÍ VÝTAH“

Cílem akce je provedení rekonstrukce osobního výtahu. Rekonstrukce je výměnou stávajícího výtahu za nový. Provedení výtahu musí odpovídat ČSN EN 81-20/50. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Elektrické výtahy, v případě zmenšených vzdáleností v horní nebo dolní části šachty, případně dalších odchylek, musí výtah odpovídat také ČSN EN 81-21+A1 Nové výtahy pro dopravu osob a nákladů v existujících budovách.

Cílem konstrukčního řešení: rekonstrukce výtahu, je vedle zajištění bezpečného provozu a bezpečného servisu, zlepšení uživatelských vlastností.

Výtahové dveře: šachetní i kabinové dveře automatické teleskopické.

Výtahová kabina: z nehořlavých materiálů, odolných proti poškození, na podlaze protiskluzová krytina. Tlačítkové ovladače v provedení anti vandal, kabina bude vybavena komunikačním zařízením pro spojení se stálou vyprošťovací službou, zrcadlem, nerezovým madlem, dále vybavena akustickým hlášením pater, sklopným sedátkem. Osvětlení úsporné s LED svítidly.

Strojovna výtahu: v původní místnosti nad výtahovou šachtou. Při rekonstrukci výtahu může dojít k vytvoření nového otvoru pro lana nad protizávažím – bude posouzeno v rámci PD. Podlaha strojovny bude po montáži stavebně začištěná a natřená, místnost vybílena. Strojovna bude osazena předepsaným hasicím přístrojem, který bude součástí dodávky výtahu.

Pohon výtahu: stroj bude maximálně bezhlučný, bez potřeby olejové náplně, požadavek na co nejnižší spotřebu elektrické energie. Stroj bude vybaven ručním nouzovým posunem.

Řízení výtahu: plynulý rozjezd a zastavení regulovaným měničem frekvence. Rozvaděč výtahu bude vykazovat nejvyšší energetickou účinnost a bude vybavený tzv. spánkovým režimem, který omezí spotřebu výtahu v době delší nečinnosti.

Systém hlášení poruch: výtah bude vybaven (připraven) systémem, který v případě poruchy automaticky informuje servisní středisko (dispečink), že je výtah mimo provoz.

Barevné provedení: šachetní dveře a obložení stěn klece, bude vybráno podle barevného vzorkovníku, který si zvolí zadavatel. Odstín krytiny podlahy kabiny podle vzorkovníku vybraného materiálu.

Navrhované řešení rekonstrukce bude obsahovat všechny bezpečnostní prvky požadované stávajícími předpisy, které chrání uživatele i servisní pracovníky, jako je např. zařízení pro ochranu proti neúmyslnému pohybu klece při otevřených dveřích a ochrana snížených horních prostor v šachtě.

Výtah musí splňovat všechny požadavky platných evropských norem, schvalovací řízení bude ve stejném rozsahu jako pro výtah nově uváděný do provozu.

Pokud jsou některé výrobky přesně specifikovány, je tím určeno technické a technologické minimum, které musí být dodrženo, případně může být dodáno ve vyšší kvalitě.

Rekonstrukci výtahu je možné provádět až na základě stavebního povolení, které zajistí dodavatel. Prováděno bude na základě dokumentace pro provádění stavby, která bude předložena a odsouhlasena investorem, případně technickým dozorem stavebníka, kterého investor určí.

Vyřízení veškerých potřebných formalit, včetně nutných dokladů, poplatků a jednání se stavebním úřadem (stavební povolení, zkušební provoz, kolaudace) bude součástí nabídky.

| TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO VÝTAHU |
| --- |
| Třída výtahu | Doprava osob |
| Nosnost/počet osob | 1600 kg / 21 osoby |
| Dopravní rychlost | min. 0,8m/s |
| Počet stanic / nástupišť | 3/3 |
| Dopravní zdvih | 8,1 m |
| Šachta výtahu osvětlení šachty zásuvka 230 V | ve schodišti budovy - původní nové pevně instalované, zásuvka v prohlubni se sníženou hořlavostí dle ČSN |
| Strojovna el. přívody: silový (jištění) osvětlení klece osvětlení strojovny | v samostatné místnosti nad šachtou – původní 230/400 V TN-C, hlavní vypínač, adekvátní jištění 230 V, samostatný jistič ve strojovně osvětlení strojovny dle ČSN EN 81-1, čl. 6.3.6 a 13.6.2 |
| Výtahový stroj příkon | frekvenční pohon pro plynulý rozběh a dojezd výtahu, účinnost až 90% - nejnižší spotřeba elektrické energie |
| Systém řízení | předepsané bezpečnostní systémy pro snížené hodnoty horního prostoru v šachtě a pro kontrolu neúmyslného pohybu klece, dálkové automatické okamžité hlášení poruch výtahu. |
| Šachetní dveře rozměry: šířka / výška požární odolnost povrchová úprava | nové automatické teleskopické dle zaměření bez PO vypalovaný lak, strukturní, dle barevného vzorkovníku, který si zvolí zadavatel |
| Kabina rozměry: šířka / hloubka / výška provedení: podlaha, stěny klecové dveře osvětlení invalidní vybavení ostatní vybavení | neprůchozí dle zaměření protiskluzová, plechové panely, dle výběru automatické teleskopické s celoplošnou infrazávorou LED svítidla sedačka v kabině telefonické spojení s vyprošťovací službou (příprava) - dispečinkem |
| Tlačítkové ovladače - vybavení klece vybavení nástupiště invalidní značení | štítky nerez světelný displej, tlačítko znovuotevření dveří, alarm, světelné potvrzení volby stanice 1x tlačítko pro přivolání, signalizace směru jízdy prosvětlenými šipkami, ve výchozí stanici světelný displej a klíč deaktivace bezpe. systému, ve všech stanicích displej akustické hlášení stanic, popis Braillovým písmem |
| Provedení el.instalace - rozvaděč, osvětlení, výtah | dle PBŘ |

| NABÍDKOVÁ CENA – 1 KUS OSOBNÍ VÝTAH |
| --- |
| Platební podmínky | 3 faktury |

| ZÁRUKA A TERMÍN PROVEDENÍ |
| --- |
| Poskytovaná záruka | minimálně 60 měsíců |
| Termíny provedení: | projektová dokumentace (dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provedení stavby) realizace předání stavby |
| ROZSAH DODÁVKY |
| Dokladová část vyřízení stavebního povolení technická dokumentace v rozsahu dle platných ČSN projekt ke stavebnímu povolení, projekt pro provádění stavby statické posouzení konstrukce výtahové šachty atesty bezpečnostních komponent (dveřní uzávěry, omezovač rychlosti, zachycovače, nárazníky) návod na obsluhu, údržbu a servis, provozní kniha posouzení shody po provedené montáži výtahu autorizovanou osobou (Strojírenský zkušební ústav Brno), vystavení EU certifikátu a prohlášení o shodě výtahu. předání předepsané dokumentace, návodů a revizních protokolů Strojní část demontáž a likvidace stávajícího výtahu montáž nového výtahu s bezpečnostními prvky Elektrická část kompletní výměna el. instalace, vč. napojení na stávající rozvody doplnění jističů pro osvětlení klece a osvětlení šachty, montáž pevného osvětlení šachty, včetně zásuvky v prohlubni a revize Stavební část stavební úpravy související s demontáží a montáží výtahu vyčištění - vybílení strojovny, výtahové šachty, nátěr podlahy strojovny a výtahové šachty, stavební začištění ekologická likvidace stávajícího výtahu a ostatního zařízení, dle dohody se zadavatelem rozbourání a likvidace protizávaží a dosedů v šachtě |

| POŽADOVANÉ ZAJIŠTĚNÍ OD OBJEDNATELE |
| --- |
| Obecné | - zajištění plné moci pro vyřízení stavebního povolení - umožnění vstupu do objektu - přístup ke všem místům montáže a strojovny výtahu - možnost připojení na el. přípojku |
| Zřízení přípojek | platná revize hlavního přívodu, rozvodů a odstranění případných závad |

POZNÁMKY

Poznámky: