Příloha č. 4

Podrobná specifikace předmětu plnění

na akci: „Dodávka tří modulových jednotek – tzv. MPS systémy“

Všechny komponenty a zařízení akceptujeme pouze nové, nikoliv repasované či zánovní.

Je-li definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií srovnatelnou či lepší.

- Celková maximální hodnota je 727.272,73 Kč bez DPH (tj. 880.000,- Kč s DPH).

Výše uvedená maximální hodnota nesmí být překročena. V případě překročení maximální hodnoty dodávky bude nabídka účastníka vyřazena z hodnocení.

Předmětem dodávky je nákup tří modulových jednotek, tzv. MPS systémy. Tyto jednotky jsou samostatné, dají se tedy přemisťovat po budově školy. Jedná se konkrétně o jednotku s dopravníkovým pásem (automatizace ve výrobě, ve skladu), jednotku výroby a jednotku skladování.

Součástí modulů jsou i 4 kusy tabletů (iPad). Každý tablet má svoji jednotku, pomoci, které může ovládat další zařízení.

Tyto moduly budou jako názorné pomůcky pro kurz Technická angličtina sdílená, workshop MŠ a pro běžnou výuku oborů Provoz ekonomika dopravy (PED) a Operátor skladování a přepravy (OSP). Jedná se například o výuku angličtiny, logistických procesů, fyzikálních principů, ovládání průmyslových prvků. Didaktické moduly přiblíží reálnost situace v provozu.

Součástí dodávky jsou:

- Doprava modulových jednotek na adresu zadavatele,

- instalace a montáž vč. zprovoznění modulových jednotek,

- zaškolení vybraných pracovníků zadavatele v obsluze modulových jednotek,

- záruční servis.

Podrobná specifikace

Skladovací jednotka

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Skladová stanice může rozlišovat obrobky na základě jejich barvy a uložit až 48 obrobků na 6 úrovních ve dvou řadách. Obrobek na přijímacím žlabu je identifikován na základě barvy pomocí kombinace senzorů a je uložen na jedné ze 6 úrovní skladování. Pro manipulaci s obrobky se používá kartézský manipulační systém s krokovými motory a funkcemi robotu. Pneumatická kleština je namontována na osu vřetena s krokovým motorem. Kleština vybírá obrobek z držáku a umísťuje ho do úložného prostoru. Skladovací prostor může být umístěn buď na začátku (vyjmutí ze skladu) nebo na konci (umístění do skladu) výrobní linky nebo jako zásobník ve výrobní lince při vhodném naprogramování. Ze strany stanice je skluz pro výdej obrobku. Stanice je uzpůsobena pro obrobky o max. průměru 40 mm. | Pojízdný vozík pro skladovací stanici, vč. montážní desky, max. velikosti 700 x 350 mm ((H x Š), výška s vozíkem 1 654 mm, bez vozíku 904 mm, modul detekce, 2x skluz, terminál I/O, spouštěcí ventil, rychloupínací systémy jednotlivých komponent, provozní tlak 6 bar, napájení 2x 24 V DC, 4.5 A | Kartézské manipulační systémy, senzorika: digitální optoelektronické a indukční senzory, ovládání krokových motorů, čtení schémat zapojení,pneu. a el. zapojení, | Klikněte sem a zadejte text. |

Jednotka s dopravníkovým pásem - stanice pro přesun obrobků (automatizace ve výrobě, ve skladu)

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanice pro přesun obrobků, vložení přídavného zařízení - mikrokontrolér do obrobku, který je následně naprogramován až po přesun kompletního obrobku na konec dopravníku. Pozice obrobku je detekována optoelektronickými senzory, ten je dále po dopravníku dopraven až do pozice k modulu, který pomocí dvojčinného válce vykládá a vkládá programovací jednotky do obrobku. Kontrolní nakládací modul naloží mikrokontrolér do obrobku, zarovná, naprogramuje a uvolní jej. Orientace obrobku před programováním je kontrolována kapacitním snímačem a upravena rotací jednotky do správné pozice DC motorem. Kontrolní stanice uchovává až 7 různých programů, kterými může být mikrokontrolér obrobku naprogramován. Stanice může být ovládána externím zařízením simulujícím digitální I/O nebo logickým programem. Stanice je uzpůsobena pro obrobky o max. průměru 40 mm. Doplňování mikrokontrolerů je ruční s možností budoucího rozšíření o další automatický doplňovací systém. | Dopravníkový modul o rozměrech 350 x 40 mm, DC motor, programovací modul, spouštěcí ventil, rychloupínací systémy jednotlivých komponent, provozní tlak 6 bar, napájení 24 V DC, 6 DIO, maximální rozměry modulu s montážní deskou 700 x 350 mm (H x Š), rozhranní s 24pinovým IEEE konektorem, 15 Sub-D a 2x 15 Sub-D HD konektor pro komunikaci s PLC a dalšími periferiemi | Základy pneumatiky, čtení schémat zapojení, senzorika, montáž prvků, pneu. a el. zapojení, řízení dopravníku, připojení DC motoru a ovladačů, programování ovladačů, bit-komunikace přes vestavěné systémy, | Klikněte sem a zadejte text. |

Stanice distribuční/dopravní pro oddělování obrobků

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanice distribuční/dopravní pro oddělování obrobků uložených v gravitačním zásobníku. Obrobky o max. průměru 40 mm z různých materiálů pro možnost následného oddělení po jednom kuse pomocí opto-elektrického snímače. Posuv dopravníku ve směru i v proti směru hodinových ručiček s možností regulace rychlosti a mechanické zarážky pro zastavení či oddělení obrobku na dopravníku. | Optoelektronický snímač, gravitační zásobník, dopravníkový modul o rozměru 350x40 mm, DC motor, mechanické zarážky, maximální rozměry modulu s montážní deskou 700 x 350 mm (H x Š), provozní tlak do 6 bar, spouštěcí ventil , napájení 24 V DC, rozhranní s 24pinovým IEEE konektorem, 15 Sub-D a 2x 15 Sub-D HD konektor pro komunikaci s PLC a dalšími periferiemi, rychloupínací systémy jednotlivých komponent | Základy pneumatiky, čtení schémat zapojení, senzorika, pneu. a el. zapojení, řízení dopravníku, provoz s procesem oddělování a stohování výrobků | Klikněte sem a zadejte text. |

Sada obrobků

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Sada obrobků pro výuku a ukázky funkcí modulů. | Obsah 1 sady: Obrobky různé barvy: Min. 4 druhy barev po min. 6 ks od každé barvy |  | Klikněte sem a zadejte text. |

Přepínač a signalizační modul

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Přepínač a signalizační modul pro použití ve škole v laboratorním prostředí. Zařízení se používá ke generování a vizualizaci digitálních signálů 24 VDC, které jsou běžné v řídící technologii PLC. Další možnost ovládání a řízení automatizačních stanic. | Provozní napětí 24 VDC, Signální napětí 24 VDC, rozhraní 24pin konektor, IEEE488, přepínač 9x, stisknutí / zastavení, LED diody 8 + 1 |  | Klikněte sem a zadejte text. |

Datové kabely

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Datové kabely s konektorem pro propojení stanice s ovládacím zařízením/ se simulátorem |  |  | Klikněte sem a zadejte text. |

Potřebný software pro řízení a ovládání modulů a simulace

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesionální program pro návrhy pneumatických obvodů s možností simulace pro ověření navrženého obvodu. Program nabízí nejen knihovnu všech potřebných prvků zobrazených dle jejich specifických symbolů (lineární pracovní prvky, zdroje stl. vzduchu, úpravny, pohony, ovládací ventily – s manuálním, mechanickým nebo elektrickým ovládáním, tlakové, škrtící nebo zpětné ventily, měřící prvky, senzory, napájecí zdroje, relé, přepínače, tlačítka) atd, u kterých je možné libovolně měnit parametry v nastavení, ale také sledovat zvolené hodnoty jako rychlost pohybu válce, zrychlení, sílu, aj. zobrazené ve stavovém diagramu. Navržené obvody je možné nejdříve odsimulovat, opatřit rámečkem a poté schéma zapojení uložit a vytisknout. Program mj. nabízí mnoho textů s popisy jednotlivých komponent, kurzy, cvičení a obrázky prvků s jejich skutečnou podobou. Tento SW doplňuje HW, který je z programu ovládán. | 1 PC licence | Čtení schématických značek, návrh jednoduchých i složitých schémat zapojení, funkce jednotlivých prvků, jejich obrázky, popis, parametry, technické výrazy v angličtině, ovládání externího zařízení ze SW | Klikněte sem a zadejte text. |

Mikrokontrolér

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompaktní vysokovýkonnostní 32bitový mikrokontrolér o průměru 40 mm, s monochromatickým displejem, tříosým senzorem zrychelní, snímačem teploty, deskou s lithiovou baterií, LED a joystickem. Modul je programován přes USB kabel. Deska mikrokontroléru je chráněna průhledným krytem. Modul je nezbytným doplňkem obrobků, které mají být použity v programovací stanici. Systém může být přeprogramován na jiné funkce např. hra, hodinky, krokoměr a další, zcela závisí na naprogramování. Systém je také připraven pro integraci RFID čipu. SW s programovacím prostředím je zdarma. | Modul, kryt, USB kabel. |  | Klikněte sem a zadejte text. |

Rozhraní pro spojení SW/ simulace se skutečným výcvikovým vybavením

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozhraní pro spojení SW/ simulace se skutečným výcvikovým vybavením přes USB kabel z PC do rozhraní, z rozhraní přes 24pinový konektor do automatizačnímu zařízení. Vstupní a výstupní signály tak mohou být čteny a vyvedeny z počítače. Pro zajištění propojení stanic se zařízením, kterým bude možné stanice ovládat pomocí 24pinového konektoru a zároveň pro ovládání stanic navrženými obvodody v programu z PC. | 24 V napájení prostřednictvím samostatného zdroje, šroubovacích svorek nebo 24pinových konektorů, rozhraní k počítači (galvanicky oddělené): USB 2.0, RS 232, lze připojit až 4 moduly přes USB porty. Rychlost přenosu: 115 kbaud; analogové rozhraní: sub-D 15pinů, zásuvka, rozlišení 12 bitů, 4 analogové vstupy, 2 analogové výstupy, frekvence 0,5 kHz digitální rozhraní: 16 DIO, 2 x 24-pin Zásuvky s 8 digitálními vstupy každý (24 V), 8 digitálních výstupů (24 V). 24 V napájení. Digitální signály zobrazené LED diodami, velký LCD displej, zobrazující kanál, jednotku a naměřenou hodnotu (4 číslice). Výběr kanálu a jednotky pomocí tlačítek. |  | Klikněte sem a zadejte text. |

4 x sada - tablet (iPad) s jednotkou, pomoci, které může ovládat další zařízení.

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Zařízení představuje spojení mezi reálným a virtuálním světem a společně se základnou se zabudovaným mikroprocesorem pro zpracovávání signálů tvoří jádro systému. Zařízení má hned několik významů. Kurzy a simulace pro vzdělávání, informování, řízení, měření, regulaci a tvorbu logických programů, které mohou být propojeny s externím zařízením. Studenti si tak mohou vyzkoušet různé technologie prostřednictvím interaktivních kurzů a experimentů a přímo sledovat tok signálů mezi softwarem a hardwarem. Kurzy a simulace mohou být přiřazeny podle vědomostí a výukových preferencí studenta. Zařízením bude možno ovládat jednotlivé stanice autmatizačního procesu. | Tablet (iPad), základna s mikroprocesorem, 8 rozhraní -DIO (24V DC), DIO TTL (5V DC), analogové I/O, napájení, multimetr (rozsah měření 0..50V AC/DC), osciloskop, 15-pin Sub-D HD konektor a 24-pin konektor. | Měření hodnot, výukové materiály, tvorba logických programů, ovládání externím zařízení, aj. | Klikněte sem a zadejte text. |

Sada kabelů

| Popis | Obsah a parametry | Obsah vzdělání | Nabídnuto firmou |
| --- | --- | --- | --- |
| Sada kabelů, potřebná pro plně funkční zapojení a propojení zařízení. | Sada kabelů, potřebná pro plně funkční zapojení a propojení zařízení. |  | Klikněte sem a zadejte text. |