Dotazy jednoho z oslovených dodavatelů

1)

V zadání nejsou uvedeny požadavky na:

● rozměr (šířku a výšku) dveří

● rozměr (šířku, délku a výšku) kabiny

● invalidní vybavení výtahu

2)

Termín provedení díla uvedený ve smlouvě o dílo  je nejpozději do 15.12. 2018. Není však stanoven termín, kdy bude smlouva o dílo podepsána a tedy termín, od kterého je možné zahájit výrobu výtahu a přípravu dokumentace pro stavební povolení. Výroba kompletního výtahu trvá 10 – 12 týdnů, následná montáž 5 týdnů.

3)

Zhotovitel se může zavázat k termínu pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, ale termíny vyřízení jednotlivými dotčenými úřady nemůže ovlivnit. Jak bude postupováno v případě, kdy bude stavební povolení vydáno pozdě a nebude možné splnit požadovaný termín dokončení díla?

Odpovědi zadavatele

ad1)

Ano, ve specifikaci zadávacích podmínek  na akci “Osobní výtah” není uveden rozměr kabiny, rozměr šachty, rozměr dveří.

V zadávacích podmínkách je uvedeno ,,dle zaměření“. Zadavatel  nedisponuje odborníky, proto měli dodavatelé dle výzvy možnost zúčastnit se prohlídky dne 12.6.2018 nebo jindy dle dohody.

Zaměření dle zadavatele , který není nedisponuje danou odborností – tedy nemusí být relevantní

- VNITŘNÍ ROZMĚR KABINY (š x hl x v) – 1400 x 2550 x 2200 mm

- ROZMĚR ŠACHTY (š x v) – 2300 x 2800 mm

- ROZMĚR SAMOTNÝCH DVEŘÍ (š x v) – 1300 x 2100 mm

- ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (š x v) 1530 x 2150 mm

INVALIDNÍ VYBAVENÍ - toto je ve Specifikaci (příloha k výzvě)  na akci “Osobní výtah”:

- LED osvětlení,

- protiskluzová podlaha,

- štítky nerez,

- světelný displej,

- tlačítko znovuotevření dveří, alarm,

- světelné potvrzení volby stanice

- 1x tlačítko pro přivolání,

- signalizace směru jízdy prosvětlenými šipkami,

- ve výchozí stanici světelný displej a klíč deaktivace bezpe. systému,

- ve všech stanicích displej akustické hlášení stanic,

- popis Braillovým písmem

Nad rámec Specifikace zadavatel doplňuje

- sklopná sedačka

- nerez madla

- vnitřní okopové – nárazové lišty v kabině (nerez)

- rovný přejezd z patra do kabiny výtahu (bez prahu) – vozíčkáři

ad2)

Okamžitě po vyhodnocení tendru bude vybraný dodavatel vyzván k uzavření SoD, tedy naprosto standardní postup.

ad3)

Dotčené subjekty mají stanovené maximální lhůty pro vyřízení žádosti, takže zadavatel nerozumí termínu dodavatele ,,pozdě“.

V Nejdku, dne 21.6.2018

za zadavatele JUDR. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka