| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_II_11_Prostorová navigace pro zaměření konkrementu | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo zařízení pro 3D zaměření konkrementu pro urologické oddělení, kompatibilní se stávajícím extrakorporálním litotryptorem Sonolith® i-move v nemocnici v KV, KKN a.s. . Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Medicínský účel, použití, indikace: |  |  |
| zaměření konkrementu v močových či ledvinových cestách pomocí UZ systému | ano |  |
| zrychlení výkonů extrakorporální litotrypse | ano |  |
| UZ abdominální vyšetření frekvenční rozsah min. 2-6 MHz | ano |  |
| Technické parametry, funkce: |  |  |
| 3D kamera | ano |  |
| monitorování pohybu ultrazvukové sondy pomocí 3D kamery | ano |  |
| Pouzdro s 3D Infračervenými senzory na UZ sondu | ano |  |
| 3D Infračervené senzory na těle generátoru litotryptoru | ano |  |
| 3D Infračervené senzory na desce operačního stolu | ano |  |
| specializovaný multifrekvenční abdominální snímač 2 - 6MHz s vyšší penetrací pro abdominální vyšetření dospělých i dětí, peroperační aplikace, punkce a introitální sonografii | 2ks |  |
| kontrola pohybu operačního stolu a generátoru pomocí IR senzorů | ano |  |
| Příslušenství: |  |  |
| punkční nástavce pro abdominální snímač (resterilizovatelný) | 2ks |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za účastníka zadávacího řízení:  ………………………..