technická zpráva

Akce : Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ. Úpravy a údržba ploch před hlavní budovou školy.

Na základě objednávky SPŠ byla vypracována dokumentace pro provádění stavby. Podle zákona 183/2006 se jedná o udržovací práce na stavbě, která není kulturní památkou. Lze pravděpodobně postupovat podle § 103 d).

Tato dokumentace řeší rozsah potřebných úprav a odhad nákladů na jednotlivé části tak, aby mohly být realizovány postupně.

Investor vždy po výběru jednotlivé části zajistí v případě potřeby podrobnější dokumentaci a podklady pro výběrové řízení.

Práce proběhnou ve vhodném ročním období mimo měsíce s rizikem nízkých teplot ( hlavní prázdniny ).

Popis současného stavu a způsob opravy

Střední pedagogická škola v Drahovicích je moderní stavba z r. 1965. Hlavní školní budova je deskového typu, s 5 nadzemními podlažími a rovnou střechou. Přiléhá budova knihovny a administrativní část školy.

Veřejný prostor před školou je téměř celý v původním provedení, tedy více než 50 let v používání. Zevrubná údržba a opravy jsou nutné.

1. Hlavní vstup

Hlavní vstup tvoří předložené žulové vyrovnávací schody, vystupující rizalit a motýlková markýza. Výplně otvorů jsou vyměněny. Fasádní plochy byly nově natřeny v rámci zateplování pláště. Stěny rizalitu jsou obloženy původními travertinovými deskami s hlubokými kavernami. Podlaha podesty je kryta nevhodnou keramickou dlažbou. Boční podesty jsou kryty začernalými kamennými deskami s praslinami.

Obklady stěn jsou dosti zašpiněny, s náletem mechu.

Je nutno demontovat žulové stupně a podesty ( očíslovat pozice jednotlivých kusů ), vyrovnat a zpevnit původní podkladní betony. Stupně a kamenné desky se po důkladném omytí horkou tlakovou vodou osadí zpět a vyrovnají s použitím vyrovnávacích malt. Plocha vstupní podesty bude vyskládána z nových kamenných desek z podobného materiálu jako jsou boční podesty. Boční podesty budou doplněny o desky nahrazující prasklé kusy.

Pozinkovaný rošt ve funkci čistící zóny je nový a osadí se zpět.

Obklady stěn budou rovněž omyty horkou tlakovou vodou a ručně dočištěny. Na závěr se natřou přípravkem proti biotickému napadení a následně pro profesionální konzervaci kamene.

Je nutno počítat s lehkým fasádním lešením a zakrytím výplní otvorů fólií.

2. Monumentální schodiště

Stávající schodiště je vyskládáno z žulových masivních stupňů. Spáry jednotlivých kusů jsou rozestouplé a schodiště se prostorově deformuje. Poruchy byly řešeny zaplněním spár nekvalitní maltou.

Je předpoklad, že do podloží zatéká dešťová voda.

Je nutno demontovat jednotlivé žulové stupně ( očíslovat pozice jednotlivých kusů ), vyrovnat a zpevnit původní podkladní betony. Stupně se po očištění od vysprávek a po důkladném omytí horkou tlakovou vodou a ručním mechanickém dočištění osadí zpět a vyrovnají s použitím vyrovnávacích malt do přesné geometrické polohy. Spáry se vytmelí kvalitním pružným tmelem.

Osadí se zpět nové nerezové zábradlí. Doporučuji přidat další madlo uprostřed schodiště.

Na okrajích doporučuji vynechat mezi bočním čelem stupně a stěnou odvodňovací žlábek z betonu.

Pokud bude podkladní vrstva silně poškozená trvalým zatékáním, odstraní se kompletně a provede se nová železobetonová deska tl. 125 mm, beton C30/37, výztuž sítí 8 – 100/100 u obou povrchů.

3. Plochy

Plochy před budovou školy jsou tvořeny betonovou deskou s povrchem z litého asfaltu tl. cca 20 – 35 mm. Jsou poškozeny rozpraskáním s velkými mezerami zaplněnými splaveninami a mechy. Jsou rovněž viditelné bubliny.

Lokálně je litý asfalt destruován a nefunkční.

Z původní plochy bude ve vyznačeném rozsahu odstraněna vrstva litého asfaltu a poškozené vrstvy betonového podkladu. Plocha bude opatřena zpevňující a vyrovnávací stěrkou.

Na takto obnovený povrch se budou klást do tmelu lisované betonové dlaždice tl. 30 – 40 mm, s povrchem imitujícím kámen. Spáry budou vyplněny podle technologického doporučení vybraného výrobce. Podle vybraných dlažeb bude navržen spárořez.

Variantou jsou i např. kameninové dlaždice Flairstone Garden Moon 60 x 60 x 2 cm s povrchem imitujícím kámen dlaždice Semmelrock nebo Presbeton – viz následující foto.

Ostatní plochy budou zbaveny litého asfaltu a podkladní betonová vrstva bude zpevněna. Dále se provede jemnozrnný asfaltový koberec tl. 40 mm. Plocha bude rozdělena na dilatační díly podle obvyklých postupů.

4. Socha a okolí

Socha na podstavci je neudržovaná. V okolí je lichoběžníková zídka v havarijním stavu. Uvnitř tvaru je travnatá plocha, bez potřebné údržby. Je podezření, že původně byla uvnitř tvaru vodní plocha.

Bude odstraněn zbytek krycí desky z betonové obruby, obrubní zeď se vybourá a odstraní se suť.

Plocha travního porostu bude zahradnicky kultivována a sjednocena s novou travnatou plochou, dosadí se nízká zeleň a stromy ( sadové úpravy budou objednány u specializované firmy ).

Socha bude odborně restaurována. Je nutno zásah projednat s autorem nebo dědici autorských práv.

Technologie použitá pro čištění bude pouze ruční čištění kartáči, bez použití tlakové vody a chemických činidel. Rovněž nebudou užity obvyklé abrazivní metody a brousicí stroje.

Odstraní se všechny biotické nánosy. Plochy po odstranění biotických nánosů a po potřebném vyschnutí budou pečlivě kartáči vyčištěny.

Pro delší zachování obnoveného stavu budou všechny kamenné povrchy ošetřeny osvědčeným kvalitním prostředkem pro profesionální konzervaci kamene. Ten bude zcela transparentní a matný.

Další nátěr bude biocidní. Ten zabezpečí oddálení opětného porůstání mechy a lišejníky.

Zhotovitel předloží technické listy použitých materiálů. Příklady a možnosti :

http://www.kamenicky-servis.cz/konzervace-a-impregnace-kamene

http://www.aquabarta.cz/firma.html

5. Záhony

V ploše jsou vymezeny travnaté záhony, ohraničené kamennými obrubníky ( travertin ). Jejich stav je neuspokojivý. Investor předpokládá jejich nové využití. Obrubníky se opatrně demontují, omyjí tlakovou vodou a vytřídí se použitelné kusy. Původní obrubníky cca 200/500 se podélně rozříznou na dva díly, srazí se hrany do tvaru obvyklého obrubníku a použijí se pro nové obruby zpevněných ploch. Kámen se ošetří před osazením konzervačním nátěrem.

Základy původních obrubníků se odstraní.

6. Redukce asfaltových ploch

V areálu je velká plocha nevyužitých živičných ploch. Je vhodné redukovat zbytečné zpevněné plochy a přeměnit je na plochy zeleně.

Ve vyznačených liniích se osadí upravené kamenné a doplní se nové betonové parkové obrubníky a plocha v prostorech pro novou zeleň se zbaví živičné a betonové vrstvy původní zpevněné plochy, popřípadě i části štěrkopískových podkladů.

Kamenné obrubníky budou použity v části plochy s pohybem osob, v ucelených částech, kombinace kamenných a betonových obrubníků v jedné linii není přípustná.

Doplní se vrstvy pro kultivaci zelení – travnaté plochy, keře a vzrostlá zeleň.

7. Revitalizace zeleně

Vzrostlá zeleň v okolí bude revitalizována prostřihem a zmlazením. Budou redukovány náletové rostliny a keře. Některé plochy naopak budou doplněny podle projektu sadových úprav, zahradnické úpravy včetně projektu budou objednány u specializované firmy.

8. Oprava terénních opěrných stěn

Na výškovém rozhraní ploch jsou kvalitně tvarově řešené opěrné stěny na kamenné podezdívce.

Celé těleso opěrné stěny bude omyto horkou tlakovou vodou a mechanicky dočištěno. Vyspraví se poruchy a trhliny a všechny povrchy se opatří novým nátěrem ( nástřikem ) sanační hmotou v šedém odstínu betonu ( doporučeno použít materiály Sika MonoTop-620 a následně Sikagard-700 S ).

9. Další úpravy

Přemístí se dva vlajkové stožáry. Původní se demontují a převezou do dílny. Odstraní se všechny vrstvy nátěrů a opraví se případná poškození.

Provedou se nové kvalitní nátěry.

Doplní se kladky a lanko pro vlajky.

Stožáry se přikotví k novým betonovým základovým patkám obdobným jako bylo původní založení ( patky ).

Kolem sochy a stožárů se vytvarují mírné terénní náběhy z bílého kačírku.

Osadí se nové designové lavičky a odpadkové koše ( nikoliv u laviček ), mezi lavičkami se vyvedou dva sloupky se zásuvkami pro dobíjení elektroniky.

Podél objektu se počítá s novým okapovým chodníčkem z betonového  obrubníku a vysypaným kačírkem.

Legenda k bouracím pracím :

Plocha 1

Odstranění litého asfaltu

Vyrovnání a zpevnění podkladu

Betonová venkovní dlažba nekluzná

Plocha 2

Odstranění zámkové dlažby

Vyrovnání a zpevnění podkladu

Betonová venkovní dlažba nekluzná

Plocha 3

Odstranění litého asfaltu

Vyrovnání a zpevnění podkladu

Betonová venkovní dlažba nekluzná

Plocha 4

Odstranění litého asfaltu

Odstranění podkladní betonové desky

Prohloubení podloží

Vegetační vrstva pro novou travnatou plochu

( u stromů větší prostor pro kořeny a ornici )

Plocha 5

Odstranění litého asfaltu

Vyrovnání a zpevnění podkladu

Jemnozrnný asfaltový koberec 40 mm vhodný pro chodníky ( dříve ABJ )

Plocha 6

Demontáž obrubníků vč. odstranění základů, vybourání zdi u sochy

Kultivace travnaté plochy

Plocha 7

Demontáž obrubníků vč. Odstranění základů

Nový podsyp pro skladbu chodníku

Betonová deska 125 mm

Jemnozrnný asfaltový koberec 40 mm vhodný pro chodníky ( dříve ABJ )

V Karlových Varech, 14.12.2017

Ing. Roman GAJDOŠ