| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena sestava akumulátorových vrtaček pro oddělení COS nemocnice v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Ortopedický jednoúčelový akumulátorový vrtací systém Reamer a oscilační pila | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Požadované technické parametry: |
| Reamer: |
| modulární bateriový přístroj s výměnnými nástavci a bateriemi pro použití v ortopedii umožňující frézování a vrtání | ano |  |
| výstupní mechanický výkon | min.190W |  |
| průchodnost těla vrtačky min. 4mm | ano |  |
| technologie baterie * **: A)Li-Ion B)Li-Pol C)Li-Fe D)NiMH *zadavatel akceptuje jeden z výše uvedených technologií ** zadavatel však požaduje, aby uvedený systém technologie baterií byl shodný (jednotný) v rámci celé zakázky – tedy u všech dodaných baterií v rámci “IROP_I_30_Sestava AKU vrtaček“ | ano (Uveďte Vaše řešení A, B, nebo C,D) |  |
| Požadovaná sestava: |  |  |
| tělo | 1 ks |  |
| baterie | 2 ks |  |
| rychlospojka AO/ASIF velká (rychlost max. 350 ot./min. pro frézování) | 1 ks |  |
| podavač pro Kirschnerovy dráty v minimálním rozsahu 1 – 4 mm | 1 ks |  |
| sklíčidlo tříčelisťové s klíčem (rychlost min. 900 ot./min. pro vrtání) | 1 ks |  |
| sklíčidlo tříčelisťové s klíčem pro upnutí nástroje v minimálním rozsahu 1 – 7 mm | ano |  |
| rychlospojka Trinkle (rychlost max. 350 ot./min. pro frézování) | 1 ks |  |
| mycí koš pro sterilizaci | 1 ks |  |
| Oscilační pila: |
| jednoúčelový bateriový přístroj pro použití v ortopedii umožňující oscilační pilování | ano |  |
| aretace pilového sklíčidla po 45° | ano |  |
| upnutí pilového listu do 100 mm | ano |  |
| výstupní mechanický výkon | min.190W |  |
| oscilace 12000 osc/min | ano |  |
| Požadovaná sestava: |  |  |
| tělo | 1 ks |  |
| baterie | 2 ks |  |

| Nabíjecí stanice: |
| --- |
| nabíjecí stanice pro všechny poptávané akumulátorové přístroje poptávané v rámci “IROP_I_30_Sestava AKU vrtaček“ * ** *zadavatel požaduje, aby dodané nabíjecí stanice byly použitelné i k stávajícím bateriím značky: Synthes, dodané z předešlých investic KKN a.s., které jsou na oddělení COS KKN a.s. **není-li uchazeč schopen dodat 1ks nabíjecí stanice viz *, požaduje zadavatel v rámci zachování plynulého provozu na oddělení COS dodat nabíjecí stanici/stanice s minimálně 8 nabíjecími sloty (v konfiguraci 1ks nabíjecí stanice = min. 4 sloty) | 1 ks |  |
| funkce formátování baterií | ano |  |
| nabíjecí sloty | min. 4 |  |
| Sada doplňujících nástrojů: |
| kompletní sada velkého distraktoru pro dočasnou stabilizaci a repozici fraktury během operačního výkonu, včetně úložného sterilizovatelného síta s víkem | 1ks |  |
| závitová tyč max. 350 mm | ano |  |
| závitová tyč min. 450 mm (pro dlouhé kosti) | ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Akumulátorová vrtačka | 2ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj: |  |
| modulární bateriový přístroj pro použití v traumatologii a ortopedii (tělo s výměnnými nástavci) umožňující vrtání (i oscilační), frézování, pilování (sagitální + reciproční) s možností následném rozšíření o další příslušenství (RTG transparentní nástavec, sternální nástavec atp.) | ano |  |
| výstupní výkon přístroje | min. 170 W |  |
| napětí akumulátoru | min. 18 V |  |
| použití pro praváky i leváky | ano |  |
| oscilace 11000 osc/min | ano |  |
| průchodnost těla vrtačky min. 4mm | ano |  |
| podavač pro Kirschnerovy dráty v minimálním rozsahu 1 – 4 mm | 1 ks |  |
| tříčelisťové sklíčidlo s klíčem | 1 ks |  |
| rychlospojka AO/ASIF (rychlost min. 1400 ot./min.) | 1 ks |  |
| nástavec pro AO rychlospojku | 1 ks |  |
| rychlospojka pro připojení RTG nástavce | 1 ks |  |
| RTG nástavec pro vrtání (1ks pro obě nabízené vrtačky) | ano |  |
| momentové nástavce na šroubování pro velké instrumentárium (omezení krouticího momentu 4 Nm) | 1 ks |  |
| pilový nástavec | 1 ks |  |
| záruka na pohonnou jednotku vč. elektroniky 5 let | ano |  |
| vrták 4 mm (pro RTG nástavec) | 2 ks |  |
| vrták 3,2 mm (pro RTG nástavec) | 2 ks |  |
| baterie ke každé vrtačce | 2 ks |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení:	………………………..