Příloha č.3A  Technická specifikace

část A „Učební pomůcky - zemědělské stroje“

Požadované technické parametry:

| Rotavátor za malotraktor - 1 ks |
| --- |
| Pracovní záběr | 1 m |
| Kloubový hřídel s volnoběžkou | Ano |
| Pracovní hloubka | Min.130cm |
| Otáčky vývodového hřídele | 540ot/min-1 |

| Mulčovač za malotraktor – 1 ks |
| --- |
| Pracovní záběr | 1000-1300mm |
| Otáčky vývodového hřídele | 540 ot/min-1 |
| Počet nožů | 48 -64 |
| Nesený za traktorem | ANO |
| Mulčovač s kladívkovými noži | ANO |
| Kloubový hřídel s volnoběžkou | ANO |

| Rotační žací stroj –nesený za malotraktorem – 1 ks |
| --- |
| Pracovní záběr | 1200-1350 |
| Otáčky vývodového hřídele | 540 ot/min-1 |
| Kloubový hřídel s volnoběžkou | ANO |

Požadované technické parametry:   (pro traktory o výkonu od 52 kW)

| Půdní smyk za traktor – 1 ks |
| --- |
| Pracovní šířka stroje | Min.4000 |
| Přepravní šířka stroje | Max.2850 mm |
| Pracovní hloubka | 6 – 10 cm |
| Hydraulicky sklopné | ANO |

| Brány za traktor – 1 ks |
| --- |
| Pracovní šířka stroje | Min.3000mm |
| Počet bran. dílů | 4 |
| Způsob zavěšení za traktorem | nesené |
| Mechanicky sklopné | ANO |

| Traktorový přívěs – 1 ks |
| --- |
| Užitečná hmotnost / kg/ | 5000 |
| Počet náprav | 2 |
| Objem nástavby /m3/ | Min.4 |
| Mulčovač za traktor - 1 ks |
| Pracovní záběr /mm/ | Min.2800 |
| Kloubový hřídel s volnoběžkou | ANO |
| Horizontální sekání | ANO |
| Počet nožů | Min.2 |

| Travní sekačka s pojezdem a sběracím košem – 1 ks |
| --- |
| Čistý výkon | Min. 13 kW |
| Zdvihový objem válce | Min. 700 cm3 |
| Akumulátor | 12 V, 28 Ah |
| palivo | Benzín/nafta |
| Pal.nádrž | Min.10 l |
| Převodovka | Hydrostat |
| Žací ústrojí - záběr | Min. 100 cm, ocelové |
| Výška sečení | 38 – 100 mm |
| Zapínání nožů | Elektrické |
| Antisklapovací kolečka | 4 |
| Opěrné sedadlo | Vysoké |
| Přední nárazník |  |
| Sběrný koš součástí dodávky |  |