Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidla

Podrobný popis požadovaných vozidel - Technická specifikace vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodání 6 ks vozidel pro dopravu   osob a nákladu kategorie M1, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg v rozsahu specifikované touto  výzvou.

Zadavatel požaduje na vozidla prodlouženou záruku 5 let bez omezení. Dodaná vozidla budou odpovídat všem požadavkům dle platných zákonů a vyhlášek ČR a budou vybavena příslušenstvím dle platných zákonů a vyhlášek ČR (lékárnička, tažné lano, klíč na kola, sada náhradních žárovek a pojistek, výstražný trojúhelník, rezerva, zvedák).

Součástí dodávky vozidel bude sada zimních a letních pneumatik s disky.

| Požadované vybavení vozidel | Účastník potvrdí požadovaný parametr (ANO) |
| --- | --- |
| Nové vozidlo, stejné tovární značky | (doplní účastník) |
| Užitkový automobil -1 místo řidiče + 8 míst k přepravě osob | (doplní účastník) |
| V první řadě sedadel 1 nastavitelné sedadlo řidiče + dvoumístné sedadlo spolujezdce | (doplní účastník) |
| V druhé řadě sedadel 3 místa (2+1), posuvné | (doplní účastník) |
| V třetí řadě sedadel 3 místa, posuvné | (doplní účastník) |
| U třetí řady sedadel bude snadná montáž a demontáž | (doplní účastník) |
| Motor vznětový, výkon minimálně 95 kW | (doplní účastník) |
| Emisní norma Euro 6 | (doplní účastník) |
| Převodovka manuální | (doplní účastník) |
| Kombinovaná spotřeba, max. do 6,8 l /100 km dle Př. č. 2 Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | (doplní účastník) |
| Podélně a výškově nastavitelný volant | (doplní účastník) |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech | (doplní účastník) |
| Elektricky ovládané stahování okének u řidiče a spolujezdce | (doplní účastník) |
| Boční posuvné dveře z obou stran, šířka vstupního otvoru od 900mm | (doplní účastník) |
| Zadní dveře, výklopné | (doplní účastník) |
| Elektronický stabilizační systém ESP včetně ochrany proti převrácení | (doplní účastník) |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | (doplní účastník) |
| Přední, zadní topení | (doplní účastník) |
| Přední a zadní klimatizace | (doplní účastník) |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka | (doplní účastník) |
| Bluetooth (bezdrátové handsfree) | (doplní účastník) |
| Barva nerozhoduje, jednotlivé vozy mohou mít odlišné barvy | (doplní účastník) |
| Parkovací asistent vpředu i vzadu | (doplní účastník) |
| Palubní počítač | (doplní účastník) |
| Mlhovky a denní led svícení | (doplní účastník) |
| ASR | (doplní účastník) |
| Asistent rozjezdu do vrchu | (doplní účastník) |
| Nezávislé topení | (doplní účastník) |
| Tažné zařízení | (doplní účastník) |
| Rozměry nákladového prostoru: | (doplní účastník) |
| minimální rozvor náprav od 3350 mm | (doplní účastník) |
| minimální šířka nákladového prostoru 1 200 mm | (doplní účastník) |
| minimální délka nákladového prostoru za 2. řadou sedadel 1800 mm | (doplní účastník) |
| minimální výška nákladového prostoru 1615 mm | (doplní účastník) |
| Účastníci ve svých nabídkách uvedou seznam servisních středisek v Karlovarském kraji, kde bude prováděn záruční a pozáruční servis, včetně uvedení servisní řady prohlídek v km. | (doplní účastník) |