Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Hotelová škola ML- Zabezpečení vstupů do škol“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000243“

Dne 15. 05. 2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Hotelová škola ML- Zabezpečení vstupů do škol“

žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz

- Prosím o specifikování položek: 

Kamera vnitřní, včetně příslušenství - navíc k dodávce kraje
Licence pro jednotlivé kamery - navíc k dodávce kraje

V technické zprávě je uvedeno, že kraj dodá kamery a server Avigilon, prosím o bližší specifikaci požadovaných parametrů kamer a verze SW Avigilon.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz

- Zadavatel požaduje, aby kamery byly kompatibilní se softwarem Avigilon SWR-0426A

- Minimální parametry kamer:

Obrazový senzor: 1/2.8” progressive scan CMOS

Aktivní pixely: 1920 x 1080 px

Citlivost: 0,01 lux (F1.4) barevně; 0,002 lux (F1.4) černobíle, 0 lux s IR

Detekce pohybu, sabotáže: Nastavení citlivosti a prahu, Ano

Síťové rozhraní: 100BASE-TX, cat.5, konektor RJ-45

ONVIF kompatibilita: Ano

Síťové protokoly: IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

Streamovací protokoly: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, http

Ovládací protokoly: SNMP v2c, SNMP v3

Napájení / Odběr: PoE: IEEE802.3af Class 3 / 9W

Mariánské Lázně dne 16. 05. 2019