Příloha č. 5

Pokyny pro vyplnění:

Všechna pole s modrým pozadím musí být vyplněna. Ve sloupci "Technické parametry" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru nebo v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE. Nesplnění kteréhokoliv parametru (uvedení NE, nedosažení stanovených parametrů) je důvodem k vyloučení účastníka.

| Požadovaná hodnota | Technická specifikace |
| --- | --- |
| Virtualizační server | 1x |
| typ, název |  |
| Plná kompatibilita na úrovni managementu se stávajícím serverovým prostředím (integrováno v jednom stávajícím managementu) |  |
| Provedení do 19“ racku, max. 2U včetně výsuvných kolejnic. |  |
| Server určený a podporovaný výrobcem (speciální model) pro provoz SDS , tzv. Ready Node. |  |
| Dvousoketový server osazený 1x CPU, 16 jader - z důvodu licencování provozovaného a návazného softwaru. |  |
| Minimální výkon systému při osazení dvěma nabízenými CPU dle publikovaných a dohledatelných hodnot pro nabídnutou modelovou řadu serveru na:http://www.spec.org: |  |
| SPECrate2017_int_base = min. 180 |  |
| SPECrate2017_fp_base = min. 180 |  |
| Paměť min. 192 GB RAM ECC, min. 2933 MT/s, rozšiřitelnost min na 768 GB pro. |  |
| 1 CPU, 1,5TB pro 2 CPU bez výměny paměťových modulů. |  |
| 2x min. 240 GB SSD pro nabízený hypervizor, hardwarový RAID 1, provedení M.2 – umístění v PCI slotu, nezabírá pozice HDD. |  |
| 2x min 16 GB SD karta pro obnovení hypervizoru, hardwarové zrcadlení (RAID1), umístění na desce serveru, nezabírá pozice PCIe, USB. |  |
| - Min. 7x HDD NLSAS 12 Gb, 12 TB, 7 200 ot/min, výměnné za provozu. - Náhradní disk: 1x HDD NLSAS 12 Gb, 12 TB, 7 200 ot/min, výměnné za provozu (samostatně). |  |
| Min. 1x HDD SATA 6 Gb, 1.9 TB, Mix Use, trvanlivost min. 3 DWPD (drive writes per day) po dobu záruky, výměnné za provozu. |  |
| Min. 10 volných pozic pro rozšiřující disky, výměnné za provozu, všechny aktivní – připojené k řadiči disků. |  |
| Hardwarový řadič disků, rozhraní SAS 12Gb, podpora nabízené SDS a serverové virtualizace VMware min. 1× USB 2.0 na čelním panelu s podporou bootování a 2x USB 3.0 na zadním panelu. |  |
| Síťová rozhraní: min. 4x 10Gb SFP+ a 1× samostatný port pro servisní modul 10 Gb rozhraní s podporou, vícenásobných front VMware NetQueues, virtualizace SR-IOV, iSCSI offload, VLAN a VXLAN, Jumbo paketů a DCB (data center bridging)a NPAR (network partitioning), RDMA (RoCE, RoCEv2, iWARP, iSER, SMB Direct, NFSoRDMA) FC (Fibre channel) host bus adapter min. 2x 8 Gbit včetně 4 ks propojovacích DAC kabelů v délce 3 metry. |  |
| Redundantní napájecí zdroje, každý o výkonu min. 1000W, včetně kabelů k UPS (budou použity stávající UPS-ky). |  |
| Integrovaný servisní modul s možnosti samostatného přístupu po management síti, možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování ze vzdáleného média, diagnostický prvek na čelním panelu zřetelně (barevným rozlišením) indikující provozní stav serveru a jeho klíčových komponentů (paměť, disky, napájení, ventilátory) a teplotní podmínky. |  |
| Záruka a podpora 60 měsíců poskytovaná výrobcem včetně podpory související s uvažovaným SDS na bázi VMware (vSAN). |  |
| Součástí nabídky musí být doložení potvrzení výrobce o rozsahu záruky a podpory serveru případně je možné nahradit formou čestného prohlášení. |  |
| Dostupnost podpory 24 hod. x 7 dní, oprava do následujícího pracovního dne v místě instalace. |  |
| Nárok na nové verze firmware a driverů. |  |
| NAS | 1x |
| typ, název |  |
| provedení do racku (19"), max. 2RU, včetně montážního materiálu do racku |  |
| min. 12 pozic pro HDD |  |
| rozšiřitelnost min. na 36 HDD (např. externí police) |  |
| disky vyměnitelné za chodu. |  |
| - osazeno min. 6x 12TB HDD SATAIII/256MB cache určené pro nonstop provoz v NAS či diskových polích, podporované výrobcem NAS. Nejsou přípustné disky určené pro jiné účely desktop, DVR, NVR apod. - Náhradní disk: 1x 12TB HDD SATAIII/256MB cache určené pro nonstop provoz v NAS či diskových polích, podporované výrobcem NAS. Nejsou přípustné disky určené pro jiné účely desktop, DVR, NVR apod.(samostatně). |  |
| Konektivita: min. 4 x 1 GBit Ethernet port s podporou agregace linek, loadbalancingu a redundance a min. 2x 10 GBit Ethernet port SFP+ port, včetně SFP+ modulu a LC-LC kabelů 3m |  |
| rychlost zápisu min. 1500 MB/sec při RAID5 a SMB/CIFS (bez šifrování) |  |
| plná podpora Microsoft HyperV a Windows ADS a ACL. |  |
| síťové protokoly CIFS, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP, http/s |  |
| podpora korektního vypnutí signálem z UPS přes LAN při výpadku napájení |  |
| paměť RAM pro systém a cache min. 4 GB, rozšiřitelná min, na 16 GB |  |
| podpora SSD disků pro ukládání dat a s možností využití SSD jako čtecí a zápisové cache rotačních disků |  |
| integrované hardwarové šifrování AES |  |
| integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |
| záruka min. 60 měsíců |  |
| Součástí nabídky musí být i doložení potvrzení výrobce o rozsahu záruky a podpory NASu případně je možné nahradit formou čestného prohlášení. |  |
| Serverová virtualizace | 1x |
| typ, název |  |
| Licence software pro serverovou virtualizaci |  |
| software pro serverovou virtualizaci pro všechny tři servery včetně systému pro centrální správu v aktuální verzi |  |
| nabízený software musí podporovat vysokou dostupnost (HA – high availability) virtuálních serverů a přesun virtuálních serverů mezi fyzickými servery bez přerušení provozu nabízené řešení musí být kompatibilní se současnou serverovou virtualizací |  |
| musí umožnit obousměrný přenos virtuálních serverů mezi současným a novým (nabízeným) řešením bez nutnosti konverze či jiné modifikace virtuálních strojů |  |
| Zaškolení pracovníků KKKV s nově nainstalovanou serverovou virtualizací |  |
| podpora výrobce včetně nároku na nové verze po dobu 12 měsíců |  |
| Softwarově definované úložiště | 1x |
| typ, název |  |
| Licence software pro SDS software pro vytvoření vysoce dostupného softwarově definovaného úložiště pro nabízené virtualizační servery (2 servery) |  |
| licence musí umožnit minimálně synchronní replikace dat (zrcadlení, mirror, RAID1) mezi uzly SDS (virtualizačními servery) |  |
| automatické překlenutí výpadku jednoho prvků systému – jednoho serveru či jeho komponenty (např. jednoho disku). Včetně podpory zotavení a obnovení |  |
| software bude provozován na úrovni hypervizorů (bude do nich zaintegrován) |  |
| správa SDS bude zaintegrována do nástroje pro správu serverové virtualizace pro jednotnou správu |  |
| integrovaná podpora vyrovnávací paměti pro čtení i zápis s využitím flash médií (SSD, NVMe disků apod.) |  |
| Integrovaná kontrola dat kontrolními součty (checksum) |  |
| škálovatelnost – podpora přidání dalších uzlů SDS s rozprostřením stávajících dat za provozu a podpora RAID mezi uzly SDS. Podpora navyšování kapacity přidáním disků v rámci uzlu (licence není kapacitně omezena). |  |
| funkční škálovatelnost – změnou typu licence lze aktivovat (bez potřeby instalace) pokročilé funkce – min. deduplikace, šifrování uložených dat apod. integrovaná podpora technologií serverové virtualizace |  |
| replikace virtuální strojů, podpora virtuálních distribuovaných přepínačů, správa politik úložišť |  |
| integrovaná podpora limitace IOPS (vstupně/výstupních operací za sekundu) virtuálních serverů |  |
| integrovaná podpora publikace kapacity SDS prostřednictvím protokolu iSCSI (tzv. ISCI target) |  |
| Zaškolení pracovníků KKKV s nově nainstalovaným SDS software |  |
| podpora výrobce včetně nároku na nové verze po dobu 12 měsíců |  |
| Zálohovací SW | 1x |
| typ, název |  |
| licence zálohovacího software pro stávající a nabízené HW servery (2ks) bez omezení počtu zálohovaných virtuálních serverů a objemu dat. |  |
| součástí licence musí být podpora zálohování neomezeného počtu fyzických serverů a stanic (Windows, Linux). |  |
| Integrované technologie komprimace a deduplikace. |  |
| „Bezagentové“ řešení – bez instalace agentů do zálohovaných virtuálních serverů či aplikací |  |
| možnost replikace virtuálních strojů na jiný virtualizační nod za chodu serveru |  |
| rychlé obnovení služby pro uživatele spuštěním virtuálního počítače přímo ze záložního souboru v diskovém úložišti záloh. |  |
| provádění datově konzistentních záloh hlavních serverových aplikací – Microsoft SQL server, Active Directory, Exchange, souborové systémy – bez nutnosti odstávky aplikace |  |
| využívání snapshotů, zálohování pouze dat změněných od poslední úspěšné zálohy |  |
| podpora operačních systémů Windows a Linux v zálohovaných virtuálních serverech |  |
| možnost ukládání záloh na diskový prostor a páskovou jednotku/knihovnu |  |
| vytváření a správa úloh (zálohování, obnova apod.) pomocí průvodců |  |
| automatický reporting úspěšných i neúspěšných úloh |  |
| běžné úlohy obnovy (obnovení souboru, databáze SQL, položka Exchange, objekty Active Directory) provádět pomocí průvodců. |  |
| Dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje zálohování virtuálních serverů dle požadavků KKKV na nový NAS. |  |
| Dodavatel nakonfiguruje zálohování všech produkčních serverů dle požadavků KKKV |  |
| Dodavatel otestuje obnovu virtuálních serverů, jak celého virtuálního stroje, tak vybraných částí (složek/souborů) |  |
| Zaškolení pracovníků KKKV s nově nainstalovaným zálohovacím systémem |  |
| zálohování fyzických serverů a počítačů s ukládáním záloh do stejného úložiště záloh včetně využití komprimace a deduplikace (pro tuto funkci je přípustné využití agentů) |  |
| podpora výrobce včetně nároku na nové verze po dobu 12 měsíců |  |
| předpokládaný počet 40 virtuálních serverů |  |

Požadavky na architekturu technického řešení

- Architektura komodit musí navržena tak, aby vhodně využívala a doplňovala stávající infrastrukturu.

Požadavky na rozhraní

- Veškeré nabízené aktivní hardwarové produkty musí disponovat rozhraním SNMP min v2 pro management a vzdálenou správu.

- Server musí disponovat standardizovaným, veřejně dokumentovaným RESTful API pro automatizaci správy pomocí skriptů.

Požadavky na bezpečnost informací

- Veškeré nástroje pro správu musí být umožňovat správu interních účtů (min. jméno a heslo) a/nebo napojení na Active Directory.

- Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat definici s minimálně 2 úrovněmi oprávnění – monitoring (pouze čtení), administrátor (plná správa)

- Veškeré nástroje pro správu musí komunikovat se zařízeními šifrovanými protokoly (SSH apod.). Také v případě vestavěných nástrojů (např. www rozhraní) musí být použita šifrovaná komunikace (např. HTTPS).

Obecné požadavky na implementaci

- Zadavatel požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Dodavatel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

  - Analýza řešení včetně návrhu migrace provozovaných aplikací na novou infrastrukturu

  - Zpracování prováděcí dokumentace,

  - Dodávku nabízeného hardware a software,

  - Kompletní implementaci řešení splňující povinné parametry technického řešení,

  - Zpracování provozní dokumentace

  - Provedení akceptačních testů,

  - Zajištění ostatních služeb potřebných pro realizaci projektu.

Bližší specifikace implementačních služeb:

    - doprava do místa plnění do technologické místnosti v sídle KKKV

    - montáž, zapojení a oživení hardware v připravených datových rozvaděčích

    - vlastní nasazení řešení splňující požadované parametry technického řešení,

    - nasazení a optimalizace serverové virtualizace

    - vybudování a optimalizace SDS

    - migrace všech virtuálních serverů, template (virtuální servery, které KKKV označí k migraci)

    - migrace a výkonová optimalizace rozložení virtuálních serverů a jejich dat na diskovém úložišti

    - začlenění nabízených technologií do stávajícího prostředí

    - vytvoření zálohování všech virtutálních serverů na dodaný NAS a odzkoušení obnovy virtuálních serverů

    - zajištění zkušebního provozu,

    - provedení akceptačních testů,

    - předání do ostrého provozu,

    - dodávka a aktivace požadovaných SW licencí,

    - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení v prostředí žadatele a provozní dokumentace,

Je požadováno provedení minimálně uvedených implementačních práci na dodaných komponentech a případně dalších souvisejících zařízeních. Uchazeč je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Konfigurace dodaného software budou prováděny výhradně specialisty certifikovanými na danou technologii.

- Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

- Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standartních formátech (např. MS Office) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

- Implementační práce budou plánován a provedeny tak, aby byly minimalizovány výpadky IT služeb KKKV.

Požadavky na zajištění projektového vedení

- Dodavatel zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky certifikovaným specialistou.

- Dodavatel uvede závazný harmonogram plnění ve své nabídce a zároveň v návrhu smlouvy o dílo.

- Dodavatel uvede potřebnou součinnost zadavatele pro splnění harmonogramu plnění ve své nabídce.

Požadavky na provozní dokumentaci

- Dodavatel zpracuje provozní dokumentaci, která bude detailně popisovat konfiguraci zhotoveného díla a jeho vazby na stávající systémy.

- Součástí provozní dokumentace bude popis úkonů doporučené údržby systémů včetně specifikace intervalů jejích provádění.

- Dodavatel v rámci zakázky provede aktualizaci stávající Provozní dokumentace infrastruktury tak, aby odpovídala stavu po dokončení implementace. Stávající Provozní dokumentace infrastruktury, resp. její relevantní části budou dodavateli předány k aktualizaci po podpisu smlouvy o dílo.

Požadavky na testovací prostředí

- Zadavatel nedisponuje testovacím prostředím.

- Vyžaduje-li dodavatel pro realizaci zakázky testovací prostředí, zahrne do nabídky náklady na jeho vybudování a požadovanou součinnost Zadavatele.

Požadavky na migraci virtuálních serverů

- migrace 40 virtuálních serverů z ESX1, ESX2, ESX3 z diskových prostor KKKV o celkové velikosti 3,5 TB

- dodavatel řeší chyby virtuálních serverů, které byly převedeny do nově vytvořeného virtuálního prostředí.

- musí být zachována funkčnost dostupnost všech prostředků minimálně stejně jako byla před instalací nové HW a SW infastruktury.

- instalace a konfigurace VMware tools na všechny migrované virtuální stroje.

- nastavení startu virtuálních serverů po startu jednotlivých SDS stejně jako do posud u ESX1, ESX2, ESX3

- U serverů TS02, TS03, TS04 - zajištění funkčnosti automatických skriptů, uložených na VSAD2 C:\JOB_TS), zajištující uložení Snapshotu a Revert Snapshotu a spouštění z ESX3 (VMware).

Další požadavky na virtualizaci

- KKKV si přeje zachovat virtualizační platformu, kterou používá na stávajících serverech. Na nových serverech bude použita aktuální verze.

- hyperizor   - instalace a konfigurace jednotlivých serverů a začlenění do infrastruktury KKKV

- vCenter     - instalace a konfigurace začlenění do infrastruktury KKKV, nastavení budou použita ze stávající konfigurace.

- vMotion     - instalace a konfigurace začlenění do infrastruktury KKKV

- Orchestrator - instalace a konfigurace začlenění do infrastruktury KKKV

- vSAN        - instalace a konfigurace začlenění do infrastruktury KKKV

- vMA         - instalace a konfigurace začlenění do infrastruktury KKKV

Další požadavky na software

software použitý v této zakázce musí být součástí této zakázky.

- pokud by byl použit již stávající SW/licence do této zakázky, musí dodavatel na toto písemně upozornit, KKKV toto schválí. Je nutné přenést všechny služby tak, aby stávající licence nebyla používána v rozporu s licenčními podmínkami.

- je nutné počítat s budoucím propojením s tzv. Archivem, který by měl být v budoucnu spojen s touto infrastrukturou, Infrastruktura, proto musí být rozšiřitelná na přidání dalšího nodu

Další požadavky na hardware

- server, NAS, SW budou instalovány v prostorách KKKV v tzv. serverovně a rozvodovně

- řídící server, virtualizační servery SDS1 a SDS2, core switche, NAS budou zapojeny přes UPS-ky, které již KKKV používá.

- dodavatel nainstaluje a nakonfiguruje všechna dodávaná zařízení a nakonfiguruje stávající zařízení, aby nebyla narušena funkčnost služeb KKKV.

- je nutné počítat s budoucím propojením s tzv. Archivem, který by měl být v budoucnu spojen s touto infrastrukturou, Infrastruktura, proto musí být rozšiřitelná na přidání dalšího nodu

Požadavky na provedení akceptačních testů a zkušební provoz

Požadavky na provedení akceptačních testů, zkušební provoz a přechod do ostrého provozu

- Součástí akceptačních testů musí být minimálně:

- ověření (otestování) veškerých požadovaných funkcí a parametrů

- provedení zátěžových testů a změření výkonových parametrů virtuálních serverů a úložiště (rychlost přihlášení, odezvy aplikací, rychlost úložiště)

- otestování vysoké dostupnost řešení - serverové virtualizace, diskového úložiště

- ověření aktivace dodaných licencí a jejich registrace u výrobce

- ověření registrace dodaného hardware u výrobce – ověření záruky a podpory

- o provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol

- Dodavatel zajistí zkušební provoz v délce minimálně 5 dní včetně technické podpory minimálně 2 specialistů na dodané řešení s dojezdem maximálně do 2 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8 do 17 hodin.

- Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

Požadavky na školení

- Je požadováno zaškolení pracovníků KKKV – administrátorů – na zařízení a systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu předávané provozní dokumentace.

- Zaškolení zajistí seznámení pracovníků KKKV se všemi podstatnými částmi plnění v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

- Požadovaný rozsah zaškolení je min. 24 hodin, s účastí max. 3 administrátorů. Zaškolení bude probíhat v sídle KKKV.

Záruční lhůta, servisní služby po dobu záručních lhůt

- záruční lhůta pro HW 60 měsíců

- podpora výrobce pro SW 12 měsíců

- oprava do následujícího pracovního dne v místě instalace

- u dodávaného hardware bude záruka doložena v akceptačním protokolu ověřením záruk výrobce

- technická podpora dodavatele 24x7

- telefonická technická podpora a web podpory v českém jazyce

- pro hlášení servisních požadavků zajistí dodavatel přístup ke svému helpdeskovému systému s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení