| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Dezinfektor jícnových sond | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena dezinfektor jícnových sond 1ks pro oddělení kardiologie v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |
| dezinfektor pro high-level dezinfekci jícnových sond na principu UV-C záření | ano |  |
| rozsah vlnové délky vysílaného záření | 220-270 nm |  |
| počet UV-C trubic zařízení | 4-8 |  |
| instalace zařízení bez nutnosti stavebních/instalatérských úprav | ano |  |
| kolečka umožňující převoz na jiná pracoviště | ano |  |
| váha přístroje | max. 120 kg |  |
| rozměry přístroje v x š x h (cm) | max. 220 x 60 x 60 |  |
| délka vlastního dezinfekčního cyklu přístroje | max. 200 sekund |  |
| jednoznačná identifikace sond přístrojem na principu RFID chipů | ano |  |
| nabízený počet RFID čipů k identifikaci sond | min. 4 ks |  |
| nevyžaduje žádné chemikálie, je netoxický pro uživatele a nekorozní pro sondy | ano |  |
| automaticky ověřuje každý dezinfekční cyklus | ano |  |
| ukládá a sleduje veškerá data související s dezinfekčním cyklem (ID sondy, jméno pacienta, časové razítko) | ano |  |
| SW integrovaný v přístroji poskytující záznam a archivaci údajů o provedených dezinfekčních cyklech s možností on-line sledování v NIS | ano |  |
| tiskárna pro vytištění průběhu cyklu | ano |  |
| servis zajišťující výměnu trubic zdarma po dobu | min. 4 roku |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..