Popis stávajícího stavu

Hlavní náplní činnosti ZZS KVK je zajišťování odborné přednemocniční neodkladné péče u stavů ohrožujících život obyvatel Karlovarského kraje. V současnosti je tato služba zajišťována posádkami systému rendez-vous RV a posádkami rychlé zdravotnické pomoci RZP – velké sanitní vozy s posádkou ve složení paramedik a řidič-záchranář.

Veškerou činnost ZZS řídí Zdravotnické Operační Středisko (dále jen „ZOS“, které je umístěno v Karlových Varech. ZOS využívá pro potřeby řízení výkonu ZZS informační a komunikační technologie, případně prostřednictvím těchto technologií, poskytuje informace, řídí posádky ZZS.

ZZS KVK plní úkoly k zajištění zvláštní zdravotní péče fyzickým osobám, které se náhle nebo nečekaně ocitly v ohrožení zdraví či života, tedy nepřetržitě zabezpečuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči včetně přednemocniční péče o dárce a příjemce orgánů v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny zřizovatele a za plnění těchto úkolů odpovídá.

V rámci svých činností ZZS KVK zajišťuje kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev k odborné zdravotnické první pomoci, určení nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče, výjezd výjezdových skupin (VS) k pacientům vyžadujícím PNP na místě a jejich následný transport do zdravotnických zařízení (urgentní příjem).

Poskytování služeb ZZS KVK je zajišťováno s využitím IS ZZS KVK a souvisejících technologií. Systém a související technologie a jejich garantovaný provoz jsou podmínkou nutnou pro poskytování služeb ZZS KVK. Popis IS ZZS KVK a souvisejících technologií je uveden dále v tomto dokumentu.

Zadavatel v souladu s § 96 odst. 2 ZZVZ poskytne dodavatelům dokumentaci ke stávajícím systémům, pro které je nutné zajistit servisní služby na písemnou žádost a proti podpisu písemného čestného prohlášení dodavatele, že tuto dokumentaci využije výhradně pro účely přípravy své nabídky na plnění předmětu této veřejné zakázky a s podmínkou, že případné zneužití dokumentace stávajících systémů nad rámec uvedeného účelu bude vůči dodavateli sankcionováno částkou 400 000,- Kč.

Místo plnění

Lokality, ve kterých bude předmět plnění realizován je uveden v této kapitole. Zadavatel má ze svého statutu povinnost zajistit odbornou přednemocniční neodkladnou péči a tu poskytovat v zákonem požadovaných limitech – z toho plyne i rozmístění a počet výjezdových základen, které jsou zároveň předmětem procesu kontinuální optimalizace. Uchazeč ve své nabídce musí zohlednit skutečnost, že počet i konkrétní umístění výjezdových základen se v průběhu zajištění předmětu plnění může změnit.

Mimo budovu operačního střediska ZZS KVK, kde je umístěno primární datové centrum, působí na jednotlivých výjezdových základnách (dále jen VS) na území Karlovarského kraje. ZZS KVK má v rámci Karlovarského kraje celkem 13 výjezdových základen:

| Místo | Adresa | Předmět realizace |
| --- | --- | --- |
| Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. | Karlovy Vary - Dvory, Závodní 390/98C | Primární datové centrum ZZS KVK – umístění technologií, návaznost na technologie umístěné v tomto DC a případná dodávka částí technologie. Poskytování servisních služeb pro Systém a technologie umístěné do této lokality. Sídlo ZZS KVK – místo předávání poskytovaných služeb. |
| Území Karlovarského kraje | Území Karlovarského kraje | Poskytování servisních služeb k SW a technologiím ve vozidlech a SW využívaného ze strany výjezdových skupin v terénu a související služby dle definice služeb. |
| Policie ČR – Krajské ředitelství Karlovarského kraje | Karlovy Vary – Dvory, Závodní 386/100 | V této lokalitě je umístěna technologie systému PEGAS. Bude se týkat části technologie pro zajištění integrace radiového systému Pegas (CC-API). Nezbytná součinnost pro Poskytovatele bude zajištěna Objednatelem. |

- Přehled výjezdových základen k 1. 7. 2020:

| Číslo výjezdové základny | Výjezdové základny (VZ) | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Oblast Cheb |  |
| 1 | Cheb | Cheb, K Nemocnici 1110/17 |
| 2 | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně, U Nemocnice 464/1 |
| 3 | Aš | Aš, Okružní 2545 |
| 4 | Luby | Luby, Malé náměstí 35, 351 37 |
| Oblast Karlovy Vary |  |
| 5 | Karlovy Vary | Karlovy Vary, Závodní 390/98C |
| 6 | Ostrov | Ostrov, Jáchymovská 1491 |
| 7 | Nejdek | Nejdek, Karlovarská 1347 |
| 8 | Toužim | Toužim, Sídliště 526 |
| 9 | Žlutice | Žlutice, Karlovarská 530 |
| 10 | Teplá | Teplá, Pivovarská 333, 364 61 |
| Oblast Sokolov |  |
| 11 | Sokolov | Sokolov, Slovenská 1596 |
| 12 | Horní Slavkov | Horní Slavkov, Větrná 1015 |
| 13 | Kraslice | Kraslice, Husova 127 |

Kromě primárního datového centra v lokalitě Karlovy Vary je součástí plnění i zařízení umístěné v lokalitě Sokolov, kde je záložní datové centrum.

Stav informačních a komunikačních technologií

| Telefonní ústředna | Telefonní ústředna slouží pro příjem tísňové výzvy na lince 155 a komunikaci ZOS ZZS. Telefonní ústředna je postavena na řešení Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Subsystém je plně funkční a jeho funkčnost musí být zachována min. v rámci současného stavu. Objednatel nepřipouští změny integračních rozhraní subsystému při zahájení poskytování služeb. Popis současné implementace systému: Karlovy Vary - Tel. Ústředna Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise s SW R.11.0 verzí a s propojením do ostatních Pbx přes VOIP. Sokolov - Tel. Ústředna Alcatel – Lucent OmniPCX Office s aktuální SW verzí R.7.1. Cheb - Tel. Ústředna Alcatel-Lucent OmniPCX Office s aktuální SW verzí R.9.2. Aš - Tel. Ústředna Alcatel-Lucent OmniPCX Office s aktuální SW verzí R.9.2. Nejdek - Tel. Ústředna Alcatel-Lucent OmniPCX Office s aktuální SW verzí R.9.2. Žlutice - Tel. Ústředna Alcatel-Lucent OmniPCX Office s aktuální SW verzí R.9.2. Ostrov - Tel. Ústředna Alcatel-Lucent OmniPCX Office s aktuální SW verzí R.9.2. Horní Slavkov - Tel. Ústředna Alcatel-Lucent OmniPCX Office s aktuální SW verzí R.9.2. Mariánské Lázně - Tel. Ústředna Alcatel-Lucent OmniPCX Office s aktuální SW verzí R.9.2. |
| --- | --- |

Telefonní ústředna

Telefonní ústředna je postavena na řešení Alcatel-Lucent OmniPCX Enteprise. Jedná se o hybridní komunikační systém určený pro jednotnou komunikaci (Unified Communication) s podporou až pro 500 000 uživatelů. Podporuje standardy jako např. SIP signalizaci (uživatel i trunk), IP H.323, Wi-Fi, DECT, stejně jako klasické TDM – analogové a digitální rozhraní se širokým spektrem různých signalizací.

Je založena na otevřených standardech software a hardware a běží na operačním systému SUSE LINUX. Pro integraci se systémy má standardizované rozhraní CSTA. PBX je instalána do 19“ RACKU s vlastním řízením v HA režimu.

Telefonní ústředna pro operační řízení zajišťuje plnohodnotné propojení s objektovou ústřednou (pomocí SIP trunku) a propojení na telefonii v rámci NSPTV a VTS (veřejnou telefonní síť).

    - Základní funkcionality

Podpora standardu Microsoft TAPI včetně licencí

Hlasový průvodce v českém jazyce

WEB management konzole

podpora analogových telefonů (dveří hláska, faxy, spojení na letiště)

podpora digitálních telefonů (spolehlivý provoz dispečinku)

podpora IP telefonů (připojených nejen v LAN, ale i přes internet) – jen hlavní ústředna

podpora připojení do veřejné/privátní telefonní sítě pomocí BRI (ISDN2) / PRI (ISDN30)

podpora připojení do veřejné/privátní telefonní sítě pomocí analogových vnějších linek s přenosem CLIP (příčky do KNL, příp. GSM brány)

podpora připojení do veřejné/privátní telefonní sítě IP telefonie protokolem SIP

30 x hlasových kanálů pro VOIP rozhraní

licence pro integraci dispečerských pracovišť (8 pracovišť) CTI (JTAPI nebo CSTA)

podpora SIP podle RFC 3261 a navazujících standardů

propojení s objektovou telefonní ústřednou o kapacitě min. 10 souběžných hovorů, včetně signalizace, 10 x hlasové kanály H.323 s protokolem ABC-F

standardní funkcionalitou je pak:

převzetí vyzvánějícího hovoru z jiné linky

přidržení hovoru

přepínání mezi aktivním a přidrženým hovorem

přepojení hovoru

rozhraní pro integraci telefonní ústředny v rámci integrace telefonie

    - Porty

porty pro připojení 8 digitálních telefonů s víceřádkovým displejem, konektorem náhlavní soupravy, s minimálně 80 konfigurovatelnými tlačítky

dalších 16 portů pro digitální telefony

8 portů pro analogové telefony

licence pro 20 IP telefonů – pro externí pracoviště

4 porty ISDN2 pro připojení do veřejné telefonní sítě

2 porty ISDN 30B+D pro připojení k JTS a KU KVK

    - Provoz a vysoká dostupnost

zdvojení základního prvku řešení – při výpadku automatický přechod dotčených prvků řešení na zálohu bez nutnosti zásahu administrátora.

po odstranění závady automatický přechod dotčených prvků řešení do původního stavu (např. na primární řídící server nebo hlasovou přípojku)

    - Vyrozumívací systém AMDS

Vyrozumnění posádek ZZS KV o výjezdu.