| 3.c Specifikace HW a SW parkovacího systému |
| --- |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 2 parkovací systémy z toho 1. pro nemocnice Karlovy Vary a 2. pro nemocnici Cheb, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže ***Účastník uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), vždy uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |
| Obchodní název nebo typové označení parkovacího systému |  |
| Výrobce nebo dodavatel parkovacího systému |  |
| 3.c.1 HW a SW parkovacího systému | Požadovaná hodnota | Sloupec pro nabízenou hodnotu *** Splněno ANO/NE + uvedení hodnot |
| Server musí být dimenzován (bez dodatečných nákladů) tak, aby umožnil budoucí rozšíření systému o parkovací dům s kapacitou 300 parkovacích míst ve třech podlažích, s požadavkem na systém evidující počet volných parkovacích míst schopný navigace na volné parkovací místo. Parkovací dům se bude nacházet v místě budovy F a bude realizován v horizontu 5-7 let | ANO |  |
| Celý areál nemocnice v Karlových Varech a v Chebu bude řízen lokálně s možností centrální správy, zrcadlení a online dohledu nad parkovišti | ANO |  |
| Software umožňuje úplný monitoring všech terminálů na parkovišti | ANO |  |
| Funkce definování odlišných tarifů pro „parkovací zóny“ Možné definovat způsoby výpočtu platby pro jednotlivé služby parkoviště a použití těchto způsobů v jednotlivých dnech. V každém nastavení (sada tarifů) je možné definovat výpočet ceny pro každou službu zvlášť V tarifu je možné určit pro zadaná časová rozmezí v týdnu různý způsob výpočtu ceny a určit tak například jiný způsob výpočtu tarifu ve dne a v noci, pracovní dny a víkendy, dopoledne a odpoledne případně kombinace Systém a jeho moduly musí umožňovat libovolné druhy slev (procentuální, časové, fixní) | ANO |  |
| Funkce generování oznámení stavových situací pomocí emailu nebo SMS. Notifikace je možné aktivovat pouze pro zvolené parkoviště nebo sekci a jako příjemce určit skupinu osob | ANO |  |

| Funkce konfigurace pomocí webového rozhraní a změny chování zařízení | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| 3.c.1.1. Vjezd/výjezd vozidel zdravotnické záchranné služby (ZZS) a provozních vozidel KKN s dálkovým ovládáním všech závor z jednoho ovladače obou parkovacích systémů v počtu 50 ks, z toho: 25 ks Karlovy Vary: vjezd/výjezd u A, B a Centra Rodinka viz. Obr. č.1 včetně kompatibility se stávajícím systémem vjezdových vrat do EMERGENCY, viz. Obr. č.2 s názvem Vjezd EMR vč. ovládacího prvku s označením MarantecM Control x.plus 25 ks Cheb: vjezd/výjezd „Hlavní“ včetně kompatibility se stávajícím systémem vjezdových vrat v úseku „Vedlejšího“ výjezdu/vjezdu, viz. Obr. č.3 s názvem Vedlejší výjezd vč. pohonu Nice Robus | Fotografie ovládacích prvků jsou zobrazeny v příloze č. 1 pod touto tabulkou |  |
| Operační systém serveru Microsoft Windows 10 Professional, nebo Microsoft Windows Server 2019 STD* *Zadavatel požaduje, aby systém byl nezávislý na systému nemocnice nebo serveru | ANO |  |
| Databázový systém Microsoft SQL* *Zadavatel požaduje, aby systém byl nezávislý na systému nemocnice nebo serveru | ANO |  |
| Úložiště typu SSD s technologií zrcadlení min. RAID1, min. 8GB RAM | ANO |  |
| Každá recepce bude vybavena klientským počítačem s dotykovým displejem s otevřeným operačním systémem pro instalaci další SW z nemocničního informačního systému (NIS) | ANO |  |
| Bezkontaktní čtečka QR kódů a tiskárna účtenek | ANO |  |
| Zálohování napájení serveru pomocí náhradního zdroje UPS s minimálním náhradním napájením minimálně 15min. s automatickým ukončením systému | ANO |  |
| Systém musí umožňovat definovat uživatelské role udělující těmto práva pro: Monitoring Administrace Účetní operace | ANO |  |
| Systém plně kompatibilní s EET | ANO |  |

| Monitorovací SW s on-line přístupem do parkoviště přes webové rozhraní a vizualizací: finanční reporty výběry z platebních terminálů diagnostika každého terminálu ve smyslu: stav docházející papír otevřené dveře stav hotovosti mince/bankovky funkce definování vlastních provozních a finančních reportů na straně uživatele | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Panely monitoringu terminálů je možné uspořádat podle preferencí uživatele a je možné zakázat ovládání zařízení a povolit jen dohled – rozdělení uživatelských rolí | ANO |  |
| Reporty, které jsou generovány v systému, umožňují náhled na report v prohlížeči, export do PDF a do formátu XLSX (MS Excel) | ANO |  |
| SW musí umožnit vygenerovat platbu za parkování pro hospitalizované pacienty a to jak ve formě prokázání prostřednictvím parkovacího lístku nebo prostřednictvím vyhledání SPZ vozidla v systému | ANO |  |
| Řídící software musí zobrazovat informace o chování vozidla, kompletní seznam událostí v reálném čase (Vyhledat návštěvu podle použitého identifikátoru, jména zákazníka a filtrovat data podle sekce, skupiny a času příjezdu a výjezdu. U návštěvy je možné dohledat informace o příjezdu, platbě, využití služby atp.) | ANO |  |
| Systém musí mít zařízení pro čtení stávající nemocniční čipové karty Mifare na vjezdových a výjezdových stojanech pro ovládání závory | ANO |  |
| Systém musí umožňovat různé statistiky na principu „reportů“ (např. celkové počty průjezdů, počty průjezdů na SPZ aj.), tedy: Statistické Finanční Operativní Správu tarifů Notifikace událostí v systému Globální nastavení systému a správu uživatelů řídicího systému atp.. | ANO |  |
| Centrální správa na hlavní recepci nemocnice – platební terminál + karty + dálkové řízení závor + obousměrná komunikace na vjezdy i výjezdy | ANO |  |
| Systém musí umožňovat uživatelské statistiky a reporty pomocí předefinovaných šablon od dodavatele vč. propojení interkomů se stojany | ANO |  |

| 3.c.1.2 Kompletní systém pro možnost bonifikace prostřednictvím nativní mobilní aplikace (licence Android, iOS) | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| 3.c.2 Kamerové čtení SPZ |  |  |
| Vjezd/výjezd včetně sledování/eliminace opakovaných vjezdů | ANO |  |
| Vjezd zaměstnanců nemocnice přes SPZ bez nutnosti použití čipové karty | ANO |  |
| Možnost definování tzv. white listu = vybraným uživatelům je na základě definice a nastavení v systému umožněn vjezd a výjezd z parkoviště na jejich SPZ | ANO |  |
| Možnost definování tzv. black listu = vybraným uživatelům je na základě definice a nastavení v systému zakázán vjezd a výjezd z parkoviště na jejich SPZ | ANO |  |
| Evidovat každou SPZ v systému a na základě opakovaného příjezdu v daný den a přesažení celkové dovolené volné doby volného parkování (například denní limit pro odjezd zdarma 120minut) zpoplatnit dané vozidlo | ANO |  |
| Funkce otevření závory na výjezdu, pokud má zákazník verifikovaný lístek = v případě spárování SPZ není nutné skenovat lístek na výjezdu | ANO |  |
| Funkce zadání SPZ na dotykovém displeji automatické pokladny a v případě ztráty lístku zaplatit pomocí aktuálního tarifu spárovaného s danou SPZ | ANO |  |
| Čtení zahraničních značek ve všech tvarech | ANO |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO |  |

V ……………. dne …………..		Za účastníka: ……………………………………

Příloha č. 1 Fotografie ovládacích prvků

Obr. č.1 Vjezd/výjezd u A, B a Centra Rodinka (Genius)

Obr. č.2 Vjezd EMR vč. ovládacího prvku s označením MarantecM Control x.plus

Obr. č.3 Vedlejší výjezd vč. pohonu Nice Robus