Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji,

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Specifikace předmětu

ČÁST 4

Rozřezávací pila (předpokládaná cena 1 330 578,51 Kč bez DPH)

Pilové kotouče do pily 3x (předpokládaná cena  6 323,00 Kč bez DPH)

Rozřezávací pila nová - Automatická vícekotoučová rozmítací pila na dřevo vč. příslušenství. Maximální možná šířka řezu: 310 mm, motor min.: 30 kW, max. 39 kW, průměr pilového hřídele min: 65 mm

minimální otáčky pilového kotouče: 4200 ot./min., beznářaďové nastavení polohy pilových kotoučů na hřídeli s hydraulickým upínáním, minimální šířka rozmítaných pruhů při použití beznářaďového upínání:  25 mm, minimálně 2 ks upínacích přírub, průměr otvoru pilového kotouče min. 80 mm, minimální průměr kotouče: 300 mm, maximální průměr kotouče: 350 mm

minimálně 1 laser s dosahem 6 m pro zobrazení pozice kotouče, barva laseru: červená,

plynulá regulace frekvenčním měničem min. v rozsahu 5-35 m/min, automatické mazání řetězu,

prizmatické vedení řetězu, uzavřený transportní řetěz ve směru posuvu (přeplátování článků),

maximální možná výška řezu při maximálně možném využití průměru pilového kotouče maximálně 110 mm, minimální možná výška řezu: 15 mm, elektromotorické nastavení výšky přítlaku, minimální délka řezaného dílce: 500 mm, maximální šířka dílce pro průchod strojem: 650 mm, bezpečnost obsluhy zajištěná dodatečnou kevlarovou zástěnou, elektromotorické výškové nastavení hřídele tlačítkem.

Hmotnost stroje max. 2 200 kg.

Stroj bude sloužit pro školní dílnu pro výuku žáků, provoz maximálně jednosměnný s přestávkami v době školních prázdnin, nebude využíván v plném provozu jedné směny v průběhu kalendářního měsíce.

Záruka 24 měsíců. Po dobu 5 let, 1 x ročně, bezpečnostní a technická kontrola a seřízení zdarma. Proškolení obsluhy stroje.

Pilový kotouč z tvrdokovu nový k Rozřezávací pile 3 kusy pro řezání masivního dřeva kusů.

Doba dodání části 4 je 12 měsíců.

Ošetření dodávky – umístění v dílně objednatel a připojení na el. síť, zaškolení obsluhy.

- ČÁST 5

CNC stroj kovo (předpokládaná cena 495 867,77 Kč bez DPH)

Software k CNC stroji (předpokládaná cena 28 925,62 Kč bez DPH)

PC k CNC stroji (předpokládaná cena 23 140, 50 bez DPH)

CNC frézka s možností práce v osách x, y, z + čtvrtá rotační osa CNC frézky, celokrytovaná robustní,  stabilní konstrukce se stabilním stojanem s možností osazení na podlahu dílny bez dalších konstrukcí, sloužící pro opracování menších prvků ze železných a neželezných kovů ve školní kovodílně, manuální nebo automatická výměna nástrojů + PC ke stroji, nebo jako součást stroje, software k obsluze stroje, senzor pro určení výšky nástroje.

Pracovní plocha v mm				Minimálně 500 x   150   (x, y)

Maximální průměr stopkové frézy                          	20 mm

Maximální průměr nožové hlavy                          	16 mm

Opakovatelná poziční přesnost minimálně		0,02 mm

Přesnost polohování minimálně			0,03 mm

Čtvrtá rotační osa k CNC frézce			1 ks

Chlazení nástroje (chladicí zařízení)	Emulze

Chlazení vřetene Vzduchem

Maximální rozsah posuvu X min. požadovaný	270 mm

Maximální rozsah posuvu Y min. požadovaný	120 mm

Maximální rozsah posuvu Z min. požadovaný	260 mm

Kroutící moment v osách x, y, z                                min. 3,5 Nm

Elektrické připojení:   				230 V nebo 400 V

Rozměry min. š x v x b  1100 x 1700 x 900 mm

Rozměry max. š x v x b  1500 x 2400 x 1300 mm

Hmotnost v rozpětí 350 až 600 kg

Notebook s parametry k standardnímu ovládání CNC stroje (v případě, že není ovládání stroje součástí stroje)

Konvertor v případě ovládání stroje pomocí PC

Strojní svěrák – čelist šířka v rozmezí 90 až 120 mm, hmotnost  9 až 13 Kg

Sada upínače a kleštin v rozsahu min. od 3 do 20 mm

Startovací sada nástrojů min. 13 ks

Sada stopkových fréz min. 10 ks

Sada stopkových fréz radiusových min. 8 ks

Záruka min. 24 měsíců, proškolení obsluhy stroje, proškolení obsluhy na software stroje.

Doba dodání části 5 je 5 měsíců.

Ošetření dodávky – umístění v dílně objednatel a připojení na el. síť, zaškolení obsluhy.