Název

zadavatele: 	Karlovarský kraj

Sídlo:	Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO:	70891168

Vyřizuje: 	Mgr. Miroslav Papík

Č. j.:	KK/3088/IN/22

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Oprava havarijního stavu střechy – objekt A“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000457“

Dne 07. 06. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Oprava havarijního stavu střechy – objekt A“, prostřednictvím E-ZAKu, žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci je požadavek na izolant z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. V soupisu stavebních prací je však položka pro dodávku izolantu z polystyrenu expandovaného fasádního. Žádáme o opravu soupisu prací.

Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci je požadavek na separační vrstvu pod hydroizolační fólií a poté pod kačírek. V dílu 712 Živičné krytiny je položka pro dodávku Fólie separační a mikroventilační, s integrovanou lepící páskou, což je fólie určená pod plechové krytiny, nehodí se tedy ani pod hydroizolační fólii ani pod kačírek. Druhá separační vrstva je pak v dílu 2 Základy, což je položka pro jiné účely, jinak finančně náročná, měla by být položka z dílu 712 Živičné krytiny pro provedení z podkladní nebo ochranné textilie. Prosíme o opravu soupisu prací.

Dotaz č. 3

V soupisu prací chybí položky pro provedení potřebných lišt z poplastovaných plechů pro napojení hydroizolační fólie - rohová lišta a stěnová lišta pro vytažení fólie na stěny strojovny a podstavců VZT, rohové lišty vnitřní a vnější a pásky pro vytažení fólie na atiku strojovny. Prosíme o doplnění do soupisu prací.

Dotaz č. 4

V dílu 712 Živičné krytiny je položka pro násyp z hrubého kameniva. Jedná se jen o práci, kamenivo bude stávající, dopravované z úrovně terénu zpět na střechu. Ovšem položka pro přesun hmot je v % z ceny, nezohledňuje tedy přesun kameniva, jehož cena za dodání je nula. Správnější by byla položka přesunu hmot s měrnou jednotkou tuny, se zadáním tonáže zpět přesouvaného kameniva.

Dotaz č. 5

Co představují v soupisu prací položky č. 25, 28, 29?

Dotaz č. 6

V soupisu prací je položka č. 156 Užívání veřejných ploch a prostranství s měrnou jednotkou Soubor s výměrou 100. Co to znamená?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ toto vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek:

Ad 1)

Uvedeno do souladu s projektovou dokumentací – extrudovaný polystyren tl. 100 mm

Ad 2)

V soupisu opraveno na separační vrstvu jakéhokoliv výrobce s garancí funkce pro ploché střechy se zatížením násypem z kačírku. Opravena položka geotextilie z oddílu Základy do oddílu 712 Povlakové krytiny. Skladba musí reflektovat podmínky výrobce pro garanci funkčnosti.

Ad 3)

Doplněny nástěnné lišty pro natavení povlakové krytiny vytažené nad úroveň střechy s dodatečným přetmelením horní napojovací spáry.

Ad 4)

Do položkového soupisu doplněna položka přesunu hmot – násyp v příslušné tonáži. Pro přesun hmot v % sazbě by měla být odečtena resp. ponížena sazba o příslušnou částku za přesun kačírku.

Ad 5)

Položka 25 – kotvy pro ukotvení stavebního výtahu ke stávající nosné konstrukci objektu

Položka 28, 29 – Dle detailu D1.1.14  se obvodové lešení kotví do atikového zdiva pomocí kotev. Dodavatel lešení před montáží doloží statický výpočet.

Ad 6)

Užívání veřejných ploch je specifikováno na 1 m²/počet dnů záboru a příslušnou sazbou dle Podmínek  užívání veřejných ploch v Karlových Varech. Navržená plocha zařízení staveniště v projektu je 100 m². Zhotovitel musí navrhnout délku trvání stavby a tím i délku záboru.

V souvislosti s tímto vysvětlením a změnami zadávací dokumentace zadavatel vkládá novou přílohu č. 5 – Soupis stavebních prací s výkazem výměr a výzvu a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 6. 2022 do 08:00 hodin.

Karlovy Vary, 09. 06. 2022