Předmět a místo plnění

      - Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávajících technologií pro zajištění spolehlivého provozu a podpory kritických systémů a dále dodávka a implementace technologií včetně nezbytných služeb pro elektronizaci interních procesů. Podrobná specifikace dodávek a služeb je uvedena v dalších kapitolách tohoto dokumentu. Řešení musí být navrženo tak, aby náklady na provoz systému byly co nejmenší.

      - Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zařízení a systémy uvedené v následující tabulce, včetně služeb (komodity):

| Označení | Komodita |
| --- | --- |
| K1 | Výměna technologických serverů – kamery |
| K2 | Výměna databázového serveru SQL |
| K3 | Výměna centrálních UPS |

Lokality, ve kterých bude předmět plnění realizován (místo plnění) jsou uvedeny v této kapitole. Zadavatel má ze svého statutu povinnost zajistit odbornou přednemocniční neodkladnou péči a tu poskytovat v zákonem požadovaných limitech – z toho plyne i rozmístění a počet výjezdových základen, které jsou zároveň předmětem procesu kontinuální optimalizace. Zhotovitel ve své nabídce musí zohlednit skutečnost, že počet i konkrétní umístění výjezdových základen se v průběhu zajištění předmětu plnění může změnit.

      - Mimo budovu operačního střediska ZZS KVK, kde je umístěno primární datové centrum, působí na jednotlivých výjezdových základnách (dále jen VS) na území Karlovarského kraje. ZZS KVK má v rámci Karlovarského kraje celkem 13 výjezdových základen:

| Místo | Adresa | Předmět realizace |
| --- | --- | --- |
| Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. | Karlovy Vary - Dvory, Závodní 390/98C | Primární datové centrum ZZS KVK – umístění technologií, návaznost na technologie umístěné v tomto DC a případná dodávka částí technologie. Poskytování služeb pro technologie umístěné do této lokality. Sídlo ZZS KVK – místo předávání poskytovaných služeb. |
| Výjezdové základny Sokolov | Sokolov, Slovenská 1596 | Do této lokality budou přesunuty a budou zde zprovozněny stávající technologie modernizované a nahrazované v rámci komodity K3 |

Popis současného stavu

Hlavní činnost ZZS KVK

      - Hlavní náplní činnosti ZZS KVK je zajišťování odborné přednemocniční neodkladné péče u stavů ohrožujících život obyvatel Karlovarského kraje. V současnosti je tato služba zajišťována výjezdovými skupinami systému rendez-vous RV a výjezdovými skupinami rychlé zdravotnické pomoci RZP – velké sanitní vozy s výjezdovou skupinou ve složení záchranář a řidič.

      - Veškerou činnost ZZS řídí Zdravotnické Operační Středisko (dále jen „ZOS“, které je umístěno v Karlových Varech. ZOS využívá pro potřeby řízení výkonu ZZS informační a komunikační technologie, případně prostřednictvím těchto technologií, poskytuje informace, řídí výjezdové skupiny ZZS.

      - ZZS KVK plní úkoly k zajištění zvláštní zdravotní péče fyzickým osobám, které se náhle nebo nečekaně ocitly v ohrožení zdraví či života, tedy nepřetržitě zabezpečuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči včetně přednemocniční péče o dárce a příjemce orgánů v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny zřizovatele a za plnění těchto úkolů odpovídá.

      - V rámci svých činností ZZS KVK zajišťuje kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev k odborné zdravotnické první pomoci, určení nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče, výjezd výjezdových skupin (VS) k pacientům vyžadujícím PNP na místě a jejich následný transport do zdravotnických zařízení (urgentní příjem).

      - Poskytování služeb ZZS KVK je zajišťováno s využitím IS ZZS KVK a souvisejících technologií. Systém a související technologie a jejich garantovaný provoz jsou podmínkou nutnou pro poskytování služeb ZZS KVK. Popis IS ZZS KVK a souvisejících technologií je uveden dále v tomto dokumentu.

Popis dokumentace

      - K provozování a řízení rozvoje ICT je využívána a udržována základní Provozní dokumentace.

      - Provozní dokumentace popisuje základní nastavení technologií, hardwarových a softwarových systémů, s výjimkou sítě je tvořena uživatelskými manuály jednotlivých zařízení či programů.

      - Citlivé údaje (přístupové účty apod.) jsou uloženy odděleně od Provozních dokumentací.

      - Zhotovitel je povinen zajistit nezbytné doplnění Provozní dokumentace reflektující provedené změny. Relevantní části dokumentace budou Zhotoviteli zpřístupněny až po podpisu Smlouvy o dílo k této zakázce.

Popis způsobu řešení incidentů

      - Zadavatel pro řešení incidentů a podporu uživatelů využívá vlastní systém Helpdesk.

      - Zadavatel zajišťuje podporu 1. úrovně a většinu běžných problémů jsou schopni vyřešit interní pracovníci Zadavatele.

      - Incidenty a požadavky, které nevyřeší interní specialisté, jsou zadávány do helpdeskových systémů Zhotovitele systému, který vykazuje incident nebo na který směřuje požadavek uživatele. Hlášení incidentů a požadavků je prováděno telefonicky, emailem nebo přímo zadáním ticketu/požadavku do helpdeskového systému Zhotovitele.

Popis servisních oken

      - Zadavatel nemá pevně definovaná pravidelná servisní okna pro údržbu ICT technologií. Aplikace aktualizací a oprav virtuálních serverů se provádějí dle potřeby a s přihlédnutím k minimalizaci omezení uživatelů.

Stávající infrastruktura

      - LAN infrastruktura lokality Karlovy Vary

      - Základem LAN infrastruktury lokality Karlovy Vary jsou dva vysoce dostupné stohy přepínačů HPE, z nich jeden tvoří jádro sítě a zajišťuje vzájemnou komunikaci serverů rychlostí 10 Gb a druhý tvoří distribuční vrstvu LAN pro napojení dalších technologií a koncových zařízení rychlostí 1 Gb. Celkově je v LAN provozováno 6 síťových přepínačů HPE 1950 a HP5120 bez podpory PoE.

      - LAN infrastruktura záložního operačního střediska

      - LAN infrastrukturu záložního operačního střediska tvoří síťový přepínač HPE 1950. LAN je, obdobně jako hlavní operační středisko, připojena ke komunikační infrastruktuře Karlovarského kraje a samostatnou linkou k Internetu. Záložní operační středisko je vybaveno firewallem Fortigate FG-60E a umožňuje zakončovat VPN ZZS.

Komunikační infrastruktura Karlovarského kraje

      - Karlovarský kraj vlastní a provozuje komunikační infrastrukturu (dále jen KI) typu WAN na bázi optických tras. Infrastuktura propojuje významné veřejnoprávní subjekty (krajský úřad, obce s rozšířenou působností) a jimi zřizované organizace v karlovarském kraji. KI je také napojena na Internet a resortní sítě (PČR, KIVS apod.) a umožňuje tak napojeným subjektům přistupovat ke službám těchto sítí (Internet, CMS, ISZR apod.) LAN infrastruktura ZZS je s KI propojena a využívá ji pro přístup k Internetu (ISP O2) a také propojení primárního a záložního operačního střediska.

Virtualizační platforma

      - Virtualizační platforma operačního střediska v lokalitě Karlovy je tvořena třemi servery Dell R740 virtualizovanými technologií VMware vSphere Essentials Plus 6.7, které tvoří vysoce dostupný cluster. Interní disky serverů jsou virtualizovány technologií HPE StoreVirtual VSA a společně tvoří vysoce dostupné diskové úložiště publikované hypervizorům ESXi.

      - Meziserverovou síťovou komunikaci rychlostí 10 Gb zajišťuje IRF stoh (vysoce dostupný cluster) přepínačů HPE 1950. Síťové propoje jsou redundantní.

      - Vlastní instalace je realizována v jednom RACKu.

      - Napájení primárního operačního střediska je zálohováno dvojící třífázových UPS 30 kVA v redundantním zapojení. Rozměry každé UPS jsou 1800 x 600 x 880 mm a každá UPS je vybavena bateriemi pro zajištění napájení po dobu 14 minut při plném výkonu. UPS jsou jsou vybaveny stykačovým odpojovačem “TOTAL STOP” a manuálním by-passem pro servisní odpojení UPS při zajištění automatického přepnutí připojených jističů na hlavní vedení a včetně jištění proti zpětnému toku proudu do sítě.

      - Virtualizační platformu záložního operačního střediska tvoří jeden server Dell R640 virtualizovaný technologií VMware vSphere Essentials 6.7. Jako diskové úložiště slouží interní disky serveru. Napájení je zálohováno samostatnou jednofázovou UPS 2000VA.

      - Zálohování všech primárnárních instancí virtuálních serverů je řízeno software Veeam Backup & Replication Essentials Enterprise. Zálohy jsou ukládány na dvě nezávislé NAS Synology DS916+ (kapacita 9TB) a DS412+ (kapacita 6 TB) umístěné v lokalitě Karlovy Vary.

      - Software Veeam dále provádí replikaci klíčových virtuálních serverů do záložního operačního střediska a řídí procesy fail-over a fail-back.

Operační systémy a databáze

      - Hlavním serverovým operačním systém je Windows Server 2016, část aplikačních serverů je provozováno na platformě Linux. Jednotnou adresářovou službou je Active Directory.

      - Hlavními databázovými systémy jsou Microsoft SQL Server Standard 2012 a ORACLE database standard edition. Tyto systémy jsou sdíleny aplikacemi a systémy operačního střediska a jejich výkon a dostupnost jsou tak kritické pro zajištění bezproblémového běhu operátorských systémů s rychlými odezvami prostředí.

      - Databázový Microsoft SQL server je využíván aplikacemi:

        - ReDat v 3.16, výrobce Retia

        - Autoplan, výrobce Krobsoftware

        - EKP 1.0.8297.23739, výrobce EMD

        - MZD 1.0.8297.23739, výrobce EMD

        - POJ, 2.14.8299.38595, výrobce EMD

        - Fleetware, 2.10.1.767-41711a, výrobce Radium

        - Touch, 1.6.1.48, výrobce Komcentra

Centrální informační panel

      - Sál operačního střediska je vybaven centrálním informačním panelem, který je realizován telestěnou sestavenou ze 4 LCD displejů LG s úhlopříčkou 50“. Provoz panelu řídí a zobrazení požadovaných informací zajišťuje vyhrazený samostatný počítač.

Cloudová platforma

      - Organizace používá cloudovou platforma Microsoft 365 (dále M365) v rozsahu funkcionalit licencí Basic, Standard a Premium.

      - Platforma M365 je integrována s lokálním prostředím na úrovni synchronizace identit, SSO (single-sign-on) a základních groupwarových, souborových a komunikačních služeb.

Požadované parametry technického řešení

Obecné požadavky

Zadavatel při výstavbě, správě a provozu technologií striktně dodržuje hledisko technologické neutrálnosti, tj. využití technologií takovým způsobem, který neomezuje implementaci technologií různých výrobců – tuto strategii musí splňovat i řešení dodané v rámci této veřejné zakázky.

Pokud Zhotovitel vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k řešení zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

Za předpokladu, že Zhotovitelem navržené řešení vyžaduje fyzickou infrastrukturu (např. servery, úložiště, komunikační prvky atd.) neobsaženou v popisu předmětu plnění, zahrne Zhotovitel do své ceny všechny náklady na její pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.

Pro každý softwarový produkt, který Zhotovitel nabídne v rámci svého řešení, budou v nabídce výslovně uvedeny všechny licenční nebo výkonové požadavky spojené s instalací a provozem řešení, včetně uvedení konkrétní infrastruktury, na které bude řešení provozováno.

Zhotovitel ve své nabídce detailně popíše vazby na stávající systémy Zadavatele, které jsou nezbytné pro správné fungování řešení nabízeného Zhotovitelem.

Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že Zhotovitel vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky – není přípustné implementovat např. další serverovou virtualizační platformu, adresářovou službu apod.

Zhotovitel prokáže, že všechny dodávky, které dodá Zadavateli:

jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

mají plnou záruku od výrobce,

mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

obsahuji licenci na používání příslušného softwaru,

jsou určeny pro provoz v České republice,

z databází výrobce, distributora či prodejce bude možné výše uvedené skutečnosti doložit.

- Tyto skutečnosti Zhotovitel doloží čestným prohlášením distributora, popř. Zhotovitelem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat. Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobku při jejich převzetí, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

    - Specifické požadavky – K1 – Výměna technologických serverů – kamery

V rámci komodity dojde k nahrazení stávajícího panelu sestaveného ze 4 displejů jedním velkoplošným displejem s vysokým rozlišením pro zobrazování kamerové systému zdravotnické záchranné služby.

Pro zachování, resp. zlepšení rychlosti odezvy zobrazení a zajištění spolehlivosti provozu bude pořízena a implementován nový výkonný řídící server, na který bude v rámci realizace přenesenou stávající aplikační vybavení.

Řídící server bude namontován v těsné blízkosti panelu nebo nedestruktivně na jeho konstrukci.

Montáž systému bude provedena na stěnu v těsné blízkosti stropu. Zhotovitel musí s takovým umístěním počítat jak z pohledu vhodného montážního vybavení a odbornosti techniků, tak z pohledu nabízené technologie, aby nedošlo k nedodržení výrobcem požadovaných provozních podmínek - např. chlazení apod.

    - Specifické požadavky – K2 – Výměna databázového serveru SQL

V rámci komodity bude implementován nový databázový server v aktuální verzi.

Server bude implementován jako virtuální v prostředí vSphere Vmware a jeho implementace musí být pro toto prostředí optimalizována.

V rámci komodity Zhotovitele zajistí migraci dat stávajících aplikací (viz kapitola Operační systémy a databáze), ověření úspěšnosti migrace, přepnutí aplikací na nový server, ověření funkčnosti aplikací a následnou optimalizaci serveru.

V rámci komodity dojde k aktualizaci a (v případě vhodnosti) optimalizaci souvisejících systémů a jejich nastavení – zálohování, Active Directory apod.

    - Specifické požadavky – K3 – Výměna centrálních UPS

V rámci komodity dojede k nahrazení stávajících UPS primárního operačního střediska nově pořízenými.

Stávající UPS budou po nahrazení přesunuty do záložního operačního střediska v lokalitě Sokolov a zde instalovány na nově v rámci komodity vybudovanou elektroinstalaci a zprovozněny.

Zhotovitel je povinen zajistit bezvýpadkový provoz operačního střediska a ostatních zálohovaných technologií i případě výpadku dodávky elektrické energie ze sítě v průběhu implementace UPS.

Specifické požadavky – parametry řešení

      - V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny minimální požadované parametry dodávaného řešení.

      - Účastník ve své nabídce detailně popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Účastník tedy uvede konkrétní technické parametry nabízeného zboží, vč. uvedení výrobce a obchodního / typového označení jednotlivých komponentů. Údaje o výrobci a obchodním (či typovém) označení budou uvedeny a doloženy v tabulkách povinných parametrů; konkrétní parametry mohou být buď rovněž doplněny do tabulky, nebo mohou být doloženy jinde v nabídce např. formou katalogových listů apod., v takovém případě ale musí být v tabulce odkázáno na část nabídky, ve které je možné naplnění parametru ověřit.

      - Popis způsobu naplnění každého povinného parametru bude konkrétní, úplný a musí prokazovat (nepostačuje pouze potvrzení či zkopírování požadavku Zadavatele), že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny požadavky.

      - Zhotovitel musí všechny povinné parametry splnit, v případě nesplnění je jeho nabídka vyloučena

| Komodita K1 – Výměna technologických serverů - kamery |
| --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Centrální panel 1 x | Provedení | Zobrazovací panel s vysokým jasem určený pro nonstop provoz |  |  |
|  | Aktivní plocha | Úhlopříčka aktivní plochy min 97,5" ( 2476,5 mm), matné provedení |  |  |
|  | Technologie | LCD nebo LED displej s plošným LED podsvícením (DirectLED) |  |  |
|  | Rozlišení | min. 3840 x 2160 bodů (4K), stranový poměr 16:9 |  |  |
|  | Jas, kontrast | min. 500 nit, min 1200:1 |  |  |
|  | Rychlost odezvy | max 10 ms |  |  |
|  | Pozorovací úhel | min. 175° vodorovně I svisle |  |  |
|  | Porty | min. 1x Display Port (min 1.2), min. 2x HDMI (min. 2.0, min 1x výstup) s podporou CEC, min. 1x DVI, min. 2x USB, min. 1x analogové audio, min. 1x port pro řízení (RS-232 apod.). Digitální porty s podporou HDCP 2.2 |  |  |
|  | Audio | stereoreproduktory min. 2x 10W, audiovstupy min HDMI, DVI a analogový |  |  |
|  | Provoz | zařízení musí být výrobcem aurčeno a podporováno pro provoz 24/7 (nosnstop) bez omezení záruky či degradace parametrů |  |  |
|  | Síťová konektivita | min. 1x LAN 100 Mb a WiFi s podporou min. 80211n a WPA2 Enterprise |  |  |
|  | Spotřeba | max 0,7 kW |  |  |
|  | Rozměry, hmotnost | max 2200 x 1260 x 100 mm, max 90 kg. Omezení jsou dána místními podmínkami |  |  |
|  | Montáž | Podpora standardu VESA, montážní držák a materiál pro upevnění na stěnu bude součástí dodávky |  |  |
|  | Telestěna | Zařízení musí podporovat zařazení do tzv. telestěny, tzn. sestavy více displejů s jedním vstupem a automatickým rozložením obrazu přes všechny displeje (např. 4 displeje by tvořily telestěnu s rozlišením 7680 x 4320 bodů |  |  |
|  | Multimedia | Integrovaný přehrávač s podporou plného rozlišení a formátů min. HEVC, VP9, PNG, JPG (zvuk AC3, MPEG), integrovaný internetový prohlížeč |  |  |
|  | Zrcadlení | Integrovaná podpora bezdrátového zrcadlení obrazovky počítače - funkce bezdrátový displej ve Windows 10 |  |  |
|  | Digital signage | Zařízení musí podporovat zařazení do systému tzv. digital signage - automatické přehrávání centrálně distribuovaného multimediálního obsahu |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem, řešení reklamace v místě instalace |  |  |
| Řídicí počítač 1x | Provedení | Minipočítač s možností montáže na stěnu |  |  |
|  | Rozměry | Form factor MFF, Micro nebo obdobný, rozměry max 200x200x40 mm |  |  |
|  | CPU | výkon CPU dle https://www.cpubenchmark.net min. 17 000 bodů |  |  |
|  | Video | výkon video/grafického procesoru dle https://www.videocardbenchmark.net min. 2 400 bodů |  |  |
|  | RAM | min. 16 GB DDR4 |  |  |
|  | HDD | min. 500 GB SSD, provedení PCIe M.2 NVMe |  |  |
|  | LAN | 1 Gb, standardní RJ-45 port |  |  |
|  | Bezdrátové připojení | WiFi 6, 2.4 + 5 GHz, Bluetooth min. 5.2 |  |  |
|  | Porty | Celkem min.4x USB 3.2, z toho min 2x na čelním panelu nebo boku monitoru 1x Display Port, 1x HDMI Audio - sluchátka a mikrofon na předním panelu nebo boku monitoru |  |  |
|  | Periferie | USB klávesnice se samostatným numerickým blokem a českým popisem USB optická myš |  |  |
|  | Bezpečnost | TPM 2.0 čip |  |  |
|  | Montáž | Montážní úchyty dle standardu VESA (montáž na plochu/stěnu) |  |  |
|  | Software | Operační systém Microsoft Windows v aktuální verzi s podporou domény Active Directory, 64 bitový, české rozhraní Požadavky na software jsou dány kompatibilitou se stávajícím prostředím a pořízeným výukovým programovým vybavením. |  |  |
|  | Záruka | min. 60 měsíců poskytovaná výrobcem, oprava následující pracovní den v místě instalace |  |  |

| Komodita K2 – Výměna databázového serveru SQL |
| --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Licence databázového serveru | Provedení | Trvalá licence databázového serveru v aktuální verzi |  |  |
|  | Typ databáze | relační |  |  |
|  | Velikost databáze | min 100 TB, bez omezení počtu databází |  |  |
|  | Paměť | min. 128 GB pro každou instanci |  |  |
|  | In-memory | podpora režimu úložiště v paměti |  |  |
|  | Vysoká dostupnost | Integrovaná podpora role primárního serveru pro scénáře vysoké dostupnosti - cluster, synchronizace databází, synchronizace logů |  |  |
|  | Správa | Komplexní grafický pro plnou správu, ladění a programování součástí licence |  |  |
|  | Bezpečnost | Transparentní šifrování databází, |  |  |
|  | Dotazovací jazyk | Structured Query Language (SQL) |  |  |
|  | Integrační služby | Vestavěné integrační služby pro automatizaci sběru a modifikace dat z různých datových zdrojů (jiné databáze, soubory) a ukládání do vlastní databáze |  |  |
|  | BI | Integrovaná podpora základních Business Inteligence multidimenzionálních modelů, podpora datových kostek OLAP |  |  |
|  | Reporty | Integrované reportovací služby včetně automatizace a webového rozhraní |  |  |
|  | Operační systém | Určeno pro 64 bitový oparační systém, podpora Windows Server, Linux a kontejnerů (Docekr) |  |  |
|  | Kompatibilita | Datová a programová kompatibilita s Microsoft SQL serverem, integrované migrační nástroje databází Podpora provozu v hypervizorech Hyper-V a Vmware ESX |  |  |
|  | Zálohování | Přímá podpora používaným nástrojem Veeam Backup & Recovery verze 10+ |  |  |
|  | Licence | pro minimálně 4 procesorová jádra, bez omezení počtu uživatelů a instancí v rámci jednoho operačního systému |  |  |
|  | Záruka | nárok na opravné a bezpečnostní aktualizace min 60 měsíců |  |  |

| Komodita K3 - Výměna centrálních UPS |
| --- |
| Část | Parametr | Popis povinného parametru | Účastník popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Účastník uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| Záložní napájecí zdroj UPS 2x | Provedení | samostatně stojící s pojezdovým mechanismem, včetně montážního a instalačního materiálu |  |  |
|  | Elektrické provedení | jmenovité napětí 400 V, třífázová na vstupu i výstupu |  |  |
|  | Výkon (VA/W) | 30 000 VA / 30 000 W |  |  |
|  | Technologie | online, dvojitá konverze |  |  |
|  | Účiník | min 0,99 |  |  |
|  | Stabilizace | výstupní napětí – odchylka max. ±1 % od jmenovité hodnoty frekvence max. ±0,01% od jmenovité hodnoty při plné zátěži |  |  |
|  | Kapacita | doba běhu na baterie min. 10 min při 50% zátěži |  |  |
|  | Vstup | svorky, spodek zařízení |  |  |
|  | Výstupy | svorky, spodek zařízení |  |  |
|  | Redundance | podpora paralelního provozu dvou UPS a redundance, příslušné vybavení musí být součástí dodávky |  |  |
|  | Baterie | interní bateriová sestava 2x2x20 baterie 12V9Ah/C20, 1.75 V/sec @ 25 °C Ventilem řízené olověné baterie, s minimální životností 10 let dle EUROBAT, podpora paralelního zapojení bateriových řetězců |  |  |
|  | Baterie-kompatibilita | Integrovaná podpora použití různých typů baterií - min. VRLA, AGM, Ni-Cd, Li-Ion |  |  |
|  | Komunikace | Interní síťová komunikační karta LAN, SNMP v3, ethernet, http/s. USB port, RS-232 port, min. 4 programovatelné vstupy / výstupy |  |  |
|  | Nouzové odstavení | Integrovaná podpora okamžitého nouzového odstavení tlačítkem - tzv. REPO (Remote Emergency Power Off) |  |  |
|  | Stavové informace | stavový grafický displej pro konfiguraci a zobrazení provozních a stavových informací UPS |  |  |
|  | Ochrany | inteligentní / optimalizované nabíjení pro optimalizaci výkonu a životnosti baterií, nastavení nabíjecích režimů |  |  |
|  | Řízení | schopnost ovládání a restartování nabízeného serveru, korektní shutdown operačních systémů |  |  |
|  | SW kompatibilita | UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití ve virtualizačních prostředích VMware a Microsoft Hyper-V, příslušný SW bude součástí dodávky |  |  |
|  | By-pass externí | Manuální by-pass pro servisní odpojení UPS, při zajištění automatického přepnutí připojených jističů na hlavní vedení. Včetně jištění proti zpětnému toku proudu do sítě. Jeden společný by-pass pro obě UPS |  |  |
|  | Rozměry | max 400x900x1100 mm, omezeno místními podmínkami |  |  |
|  | Záruka | 60 měsíců, řešení reklamace v místě instalace |  |  |

    - Požadavky na architekturu technického řešení

      - Architektura komodit musí být navržena tak, aby vhodně využívala a doplňovala stávající systémy ZZS KVK.

    - Požadavky na kompatibilitu s ostatními systémy

      - Veškeré softwarové komponenty nabízeného řešení budou provozovány ve virtuálním prostředí VMware vSphere a musí být pro běh v tomto prostředí výrobcem podporovány.

    - Požadavky na typy klientů

      - Webová rozhraní nabízených systémů a zařízení být funkční v obvyklých internetových prohlížečích – min. Edge, Chrome, Safari v aktuálních verzích bez potřeby instalace speciálních doplňků či plug-in modulů.

    - Požadavky na bezpečnost informací

      - Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat správu interních účtů (min. jméno a heslo) a/nebo napojení na LDAP/Active Directory.

      - Veškeré nástroje pro správu musí umožňovat definici s minimálně 2 úrovněmi oprávnění – monitoring (pouze čtení), administrátor (plná správa)

      - Veškeré nástroje pro správu musí komunikovat se zařízeními šifrovanými protokoly (SSH apod.). Také v případě vestavěných nástrojů (např. www rozhraní hardware) musí být použita šifrovaná komunikace (např. HTTPS).

    - Požadavky na zajištění kontinuity provoz

      - Veškeré dodávané technologie budou implementovány za plného provozu operačního střediska, který je nepřetržitý – režim 24/7

      - Zhotovitel nesmí svou činností žádným způsobem narušit provoz operačního střediska. Případné dílčí či částečné omezení provozu musí být předem projednáno a schváleno Odběratelem, musí být omezeno na minimum a nesmí negativně ovlivnit poskytování základních služeb operačního střediska – příjem a řešení tísňových volání a řízení zásahů.

Implementační služby

Obecné požadavky

Zadavatel požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Zhotovitel je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění.

Zpracování prováděcí dokumentace, která představuje projektovou dokumentaci, podle které se projekt bude realizovat.  Součástí zpracování prováděcí dokumentace je mj. provedení předimplementační analýzy a zpracování finálního návrhu cílového stavu. Prováděcí dokumentace musí respektovat a využívat osvědčené praktiky (tzv. Best Practice) a doporučení výrobců nabízených technologií.

Dodávku nabízených prvků a kompletní implementaci řešení provedenou podle prováděcí dokumentace a splňující povinné parametry technického řešení,

Provedení školení,

Zajištění zkušebního provozu,

Provedení akceptačních testů,

Zpracování provozní dokumentace v rozsahu detailního popisu skutečného provedení a popisu činností běžné údržby a administrace systémů a činností pro spolehlivé zajištění provozu.

Předání do ostrého provozu,

Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

Zhotovitel dle svého uvážení může doplnit v nabídce další služby, které jsou dle jeho názoru potřebné pro úspěšnou realizaci zakázky.

      - Zhotovitel je dále povinen zahrnout do nabídky i další specifické služby a požadavky minimálně v tomto rozsahu:

K1 - Modernizace centrálního informačního panelu

Montáž, zprovoznění a nastavení panelu pro optimální pohledové podmínky uživatelů z hlediska umístění pracovišť a zobrazovaného obsahu – zejména mapa území s aktuální polohou výjezdových skupin Migrace a optimalizace aplikačního prostředí řídícího počítače Konfigurace automatického startu systému v případě přerušení napájení Potlačení automatických činností, jejichž následkem by byl výpadek činnosti systému (např. automatické aktualizace a restart systému apod.) Aktivace licencí a podpory Návrh a provedení akceptačních testů

K2 - Modernizace databázového serveru

Provedení analýzy databázového prostředí, specifikace a řízení součinností Zpracování migračního postupu včetně ověření úspěšného provedení jednotlivých kroků Zpracování návratových scénářů v případě selhání dílčího kroku Zajištění bezpečnosti dat v průběhu modernizace serveru Zpracování postupu přepojení aplikací na nový server „bez ztráty dat“ a s minimalizací výpadků Rekonfigurace zálohovacího systému včetně ověření činnosti Implementace systémů komodity dle provedených návrhů a doporučení výrobců Metodické a odborné vedení pracovníků Objednatel při součinnostních jednáních s třetími stranami. Aktivace licencí a podpory Návrh a provedení akceptačních testů, musí prokázat plnou funkčnost v obvyklých scénářích použití a minimálně zachování (optimálně zvýšení) výkonu databázového serveru

K3 - Výměna centrálních UPS

Analýza stávající stavu napájení a zálohování – lokalita Karlovy Vary Analýza elektrických rozvodů a připojení - lokalita Sokolov Zpracování dokumentace zapojení jednotlivých výjezdových základen včetně postupu spouštění a instalací Demontáž části záložních zdrojů z výjezdové základny Karlovy Vary při zachování funkce bezvýpadkového provozu Provedení kompletní elektroinstalace a příprava pro připojení UPS v lokalitě Sokolov (min. rozsah 1x pomocný rozvaděč včetně výstroje a vybavení, kabelové rozvody do 25 m) Přesun a instalace první části záložních zdrojů do lokality Sokolov včetně oživení a spuštění Instalace nové sestavy záložních zdrojů do lokality Karlovy Vary při zajištění bezvýpadkového provozu a bez přerušení dodávky energie v objektu Zajištění náhradního záložního zdroje pro případ výpadku sítě při přepojování Demontáž zbylé části původních záložních zdrojů z lokality Karlovy Vary Přesun a instalaci zbylé části záložních zdrojů do lokality Sokolovy a kompletní zprovoznění redundantního systému včetně systému by-passu Uvedení do provozu a oživení nového redundantního systému záložních zdrojů v lokalitě Karlovy Vary včetně implementace, konfigurace zdrojů a síťových prvků Napojení instalovaných zdrojů do stávajícího systému záložních okruhů vč. napojení na dieselagregát – rozumí se komplexní otestování spolupráce běhu s instalovaným DA Management síťových karet LAN – propojení do stávající infrastruktury Komplexní funkční zkoušky obě lokality, včetně školení obsluhy Provedení revizí Aktivace licencí a podpory Návrh a provedení akceptačních testů

Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standartních formátech (např. MS Office) používaných zadavatelem.

Požadavky na zpracování prováděcí dokumentace

Zhotovitel před zahájením implementačních prací zpracuje prováděcí dokumentaci, která bude důsledně vycházet z předimplementační analýzy a bude zahrnovat všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění.

Jako podklad pro zpracování prováděcí dokumentace tedy Zhotovitel provede předimplementační analýzu, která bude zohledňovat stávající prostředí zadavatele ve vztahu ke konkrétnímu nabízenému plnění Zhotovitele, zejména pak s ohledem na Zhotovitelem použité technické řešení, minimálně pro následující oblasti:

Analýza a vyhodnocení stávajícího stavu, identifikace slabých míst a bezpečnostních rizik, včetně vazeb na HW a SW systémy.

Způsob začlenění nabízených komodit do prostředí zadavatele.

Síťová infrastruktura ve vztahu k plánovanému využití.

Virtualizační infrastruktura (serverová, disková) ve vztahu k plánovanému využití.

Integrace nabízených softwarových systémů.

Požadavky na rekonfiguraci stávajících systémů ve vztahu k plánovanému využití jejich dat.

Dopady implementace na dostupnost a funkčnost stávajících služeb.

Posouzení dopadů na non-IT technologie (spotřeba energií, tepelný výkon).

Integrace s virtualizační platformou VMware vSphere ve vysoce dostupném režimu a integrace s dohledovým systémem Objednatele (provoz a správu systému zajišťuje externí partner) min. v rozsahu doporučení parametrů pro sledování.

Požadované součinnosti Objednatele.

Návrh opatření k odstranění neshod zjištěných v průběhu analýzy.

Prováděcí dokumentace musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu dle zadávací dokumentace a konkrétního technického řešení nabízeného Zhotovitelem a musí obsahovat minimálně tyto části:

Detailní popis cílového stavu včetně funkcionalit jednotlivých částí systému,

Nutné a doporučené optimalizační a konfigurační změny dodávaných systému i všech navázaných systémů

Způsob zajištění dodávek a služeb, včetně harmonogramu zajištění HW dodávek

Způsob zajištění koordinace realizace předmětu plnění s běžným provozem,

Detailní návrh a popis postupu implementace předmětu plnění,

Detailní popis zajištění bezpečnosti informací,

Detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků,

Vazby na stávající systémy a jejich konfigurace,

Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů,

Detailní popis navrhovaných školení.

Obsah a rozsah provozní dokumentace.

Prováděcí dokumentace bude ve lhůtě do 10 pracovních dní od předání zhotovitelem připomínkována objednatelem a připomínky budou ze strany zhotovitele vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní). Ze strany objednatele nebude v rámci připomínkování v případě nepravdivých, nepřesných nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci požadováno její opravování na správné znění, bude se pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí a bude na zhotoviteli jejich řádné zpracování.

Prováděcí dokumentace musí být před zahájením realizace dalších etap plnění výslovně schválena zadavatelem.

Na základě provedené implementace bude prováděcí dokumentace aktualizována na skutečně provedenou včetně detailní konfigurace, a to jak funkční, tak provedené nastavení včetně podložení provedenými analytickými podklady a dokumenty. Aktualizovaná prováděcí dokumentace bude součástí dokumentace předávané v rámci předávacího protokolu.

Harmonogram realizace

Zhotovitel zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky osobou odpovědnou za realizaci předmětu plnění, která bude hlavní kontaktní osobou a která bude přítomna při všech jednáních týkajících se projektu.

Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky. Údaj D značí datum účinnosti smlouvy o dílo, čísla značí počet kalendářních dnů.

| Poř. č. | Aktivita projektu | Termín pro dokončení aktivity |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 - dodávky a implementace |
| E1.1 | Předimplementační analýza a zhotovení Prováděcí dokumentace | D+10 |
| E1.2 | Předání Prováděcí dokumentace Zadavateli, připomínkové řízení | D+20 |
| E1.3 | Zapracování připomínek a předání finální verze Prováděcí dokumentace – akceptace Zadavatelem | D+25 |
| E1.4 | Dodávky a implementace | D+35 |
| E1.5 | Školení uživatelů a administrátorů | D+60 |
| E1.6 | Zkušební provoz | D+65 |
| E1.7 | Akceptační testy | D+80 |

Zhotovitel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání v rámci Etapy 1 zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.

Maximální lhůty trvání nesmí Zhotovitel při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit.

Zhotovitel uvede závazný harmonogram plnění ve své nabídce a zároveň v návrhu smlouvy o dílo.

Zhotovitel uvede potřebnou součinnost zadavatele pro splnění harmonogramu plnění ve své nabídce.

Požadavky na školení

Zhotovitel zajistí školení pracovníků Zadavatele – administrátorů a uživatelů – na zařízení a systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu předávané provozní dokumentace.

Školení zajistí seznámení pracovníků Zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin a pracovníkům bude vystaveno osvědčení o školení s uvedením rozsahu školení. Budou provedena tato školení:

Školení administrátorů a správců – minimální rozsah školení je 8 hodin předpokládá se účast max. 5 účastníků, školení bude probíhat v sídle Zadavatele.

Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

Uživatelská školení budou zaznamenávána a poskytnuta Objednateli pro další použití, bez jakýchkoli omezení v rámci organizace Objednatele.

Požadavky na provedení akceptačních testů a přechod do zkušebního (testovacího) provozu

Zhotovitel navrhne způsob a provedení akceptačních testů. Akceptační testy musí pro všechny komodity vždy zahrnovat minimálně:

Prokázání kompletnosti dodávky a splnění povinných i hodnocených požadavků.

Prokázání vysoké dostupnosti u řešení, která jsou takto koncipována.

Prokázání aktivací software i hardware aktivačními klíči či jinými prostředky, je-li aktivace potřebná.

Prokázání registrace / aktivace podpory hardware a software výrobce, je-li podpora součástí dodávky a její aktivace potřebná

Pro každou komoditu navrhne Zhotovitel vhodné doplňující testy a kritéria, kterými bude prokázána bezproblémová funkčnost a stabilita dodaného řešení.

Výkonové testy prokazující shodu s požadovanými výkonnostními parametry a dále výrobcem deklarovanými či s ohledem na technologii objektivně očekávatelnými parametry:

Výkon/odezva databázového serveru

Odezva uživatelských rozhraní aplikací a softwarových rozhraní

O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný akceptační protokol. Šablony akceptačních protokolů budou předány zadavatelem při zahájení projektu, pro zapracování Zhotovitelem do prováděcí dokumentace.

Zhotovitel zajistí pro každou komoditu zkušební (testovací) provoz v délce minimálně 10 dnů včetně technické podpory minimálně 1 specialisty na dodané řešení s dojezdem maximálně do 2 hodin od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h do 17h. Dojezd do 2 hodin od nahlášení požadavku (v rámci pracovní doby) je zásadní pro udržení provozu kritických informačních systémů v potřebném rozsahu při plnění zákonných povinností zadavatele.

Při předávání díla po částech bude po předání jednotlivých částí a dokončení díla jako celku následovat, akceptační řízení v plném rozsahu a předání celého díla. Jako podklad pro akceptaci celého díla budou sloužit akceptační protokoly s informacemi ohledně pokrytí požadavků akceptačních testů a zkušebního provozu z jednotlivých částí tzn. že již není nutné opakování akceptačních testů.

Přechodem do plného provozu se rozumí okamžik akceptace díla v plném rozsahu včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

Požadavky na dokumentaci

Zhotovitel zpracuje provozní dokumentaci, která bude popisovat konfiguraci zhotoveného díla a jeho vazby na stávající systémy.

Provozní dokumentace bude vycházet z prováděcí dokumentace, která bude před předáním do provozu aktualizovaná dle skutečného stavu.

Součástí provozní dokumentace bude popis úkonů doporučené údržby a specifikace intervalů jejích provádění a další dokumentaci v rozsahu stanoveném v prováděcí dokumentaci.

Zhotovitel uvede do nabídky kompletní podmínky pro zajištění provozu dodaných prvků, včetně požadavků na aktualizace software (maintenance).

Dokumentace bude dodána v elektronické podobě umožňující její zobrazení a čtení prostřednictvím běžných nástrojů typu kancelářského balíku nebo ve formátu PDF.

Požadavky na záruky

Zadavatel požaduje záruku na veškeré dodané technologie v délce trvání minimálně 24 měsíců a 90 dnů na poskytnuté služby od okamžiku předání do zkušebního provozu, není-li u konkrétního zařízení či komponenty uvedeno jinak.

Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro zadavatele. Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

Zhotovitel ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky záruk

Pro hlášení záručních závad, řízení a evidence průběhu jejich řešení zajistí Zhotovitel Zhotoviteli přístup ke svému helpdeskovému systému s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Detailní popis helpdeskového systému a jeho obsluhy musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 8-17 hod. v pracovních dnech.