Příloha č. 4

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Veřejné zakázka:	Art centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb – GALERIJNÍ SVĚTLA

Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení na dodávky podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.

| SVÍTIDLA |
| --- |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Počet kusů | 225 |  |
| Stav | Nová |  |
| Minimální záruční doba | 5 let |  |
| Technické specifikace: | x |
| Požadované parametry: | Hodnota min/max rozpětí | x |
| Světelný tok svítidla | 500 – 2 000 lm |  |
| Nízký příkon svítidla | Max. 20 Wattů |  |
| Měrná účinnost svítidla | Minimálně 45 lm z Watu |  |
| Osvětlení exponátů ze dvou metrů | 50 – 400 luxů |  |
| Vyzařovací úhel | 30° až 60° |  |
| Vysoký index barevného podání Ra | Min. Ra 90 |  |
| Zdroje | LED |  |
| Zdroje se shodnou barvou světla (teplotou chromatičnosti). Teplý odstín světla s minimalizací modré složky obsažené ve světle. | 2 900 – 4 000 °K |  |
| Vysoká životnost LED zdrojů s minimalizací poklesu světelného toku po 50 tisících hodinách | Min, 30 tis. hodin |  |
| Maximální vizuální komfort bez oslnění a rušivého a parazitního světla | 100% eliminace |  |
| Čistota a rovnoměrnost světelné stopy bez ostrého ohraničení světla a odlišného zabarvení na středu či přechodech světla |  |  |
| Integrovaný potenciometr pro plynulou regulaci světelného toku | 100 – 1% světelného výstupu |  |
| Snadná směrovatelnost svítidla v rozsahu +/- 90°/360° S možností aretace v požadované poloze bez použití nástrojů |  |  |
| Vysoká variabilita vyzařovacích distribucí s jednoduchou záměnnou bez použití nástrojů – s možností minimálně 6 vyzařovacích distribucí na jednom svítidle | Úzký spot </= 10° až wideflood 60° wallwasher, |  |
| Nízká hmotnost i velikost svítidel pro lepší manipulaci a estetický dojem | Do 1,3 kg |  |
| Barva | Černá |  |
| Kvalitní materiál svítidla zaručující mechanickou stabilitu a odvod tepla (například tělo z tlakově litého hliníku s možností plastového krytu příslušenství) |  |  |
| Příslušenství: | X |
| vnější nebo vnitřní příslušenství na změnu úhlu vyzařování >/= 10° | 30ks |  |
| vnější nebo vnitřní příslušenství na změnu úhlu vyzařování 11°- 20° | 30 ks |  |
| vnější nebo vnitřní příslušenství na změnu úhlu vyzařování 21°- 30° | 30 ks |  |
| Fresnelovy čočky | 100 ks |  |
| Softlens filtry | 100 ks |  |
| Stínící kovové klapky | 30 ks |  |
| Univerzální napájecí lištový systém |
| Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele |
| Počet kusů | 64 |  |
| Stav | Nová |  |
| Minimální záruční doba | 2 roky |  |
| Technické specifikace: | x |
| Požadované parametry: | Hodnota min/max rozpětí | x |
| Třífázové hliníkové napájecí lišty odpovídající danému svítidlu Pozn: lišty budou montovány na dřevěný strop | 3 x 3 500VA/3x 16A |  |
| Lištová sestava 3x 230V/16A délka 1 – 1,33 m | 3 ks |  |
| Lištová sestava 3x230 V/16A délka 4 m | 61 ks |  |
| Barva | Černá |  |
| Příslušenství | Napájecí koncovky, záslepky (vše barva černá) lankové závěsy (pouze pro 4. NP) |  |