| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_15_Fototerapie (kabinový zářič UV) | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen kabinový zářič 1ks pro oddělení kožní v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na přístroj |  |
| Kabinový zářič UVB 311nm, s možností na kombinovaný provoz UVA+UVB zářič | ano |  |
| Zářič generující homogenní záření a senzoricky optimalizující jeho intenzitu | ano |  |
| Používající UV senzor - systém pro dozimetrii v reálném čase | ano |  |
| Celotělová ozařovací kabina | ano |  |
| Počet ozařovacích (UV) trubic | min. 40 |  |
| Výkon UV trubic | Min. 100W |  |
| 3D dozimetrie | ano |  |
| Dotykový ovládací displej | ano |  |
| Vybavený bezpečnostním tlačítkem „STOP“ uvnitř kabiny, pro možnost ukončit činnost zářiče pacientem POZN.: Zadavatel připouští variantu nahradit ukončení činností zářiče pacientem tlačítkem „STOP“ a to způsobem otevření dveří UV kabiny zevnitř | ano |  |
| Zobrazení vyzářené dávky a zbývající čas ozáření dostupné pro ošetřující personál | ano |  |
| Blokace neoprávněného zneužití kabiny, např. přístup pomocí PIN kódu | ano |  |
| Více možností přerušení ozařování | ano |  |
| Vlastní ventilace pro pacienta | ano |  |
| Dezinfekce zařízení běžnými prostředky | ano |  |
| Možnost napojení na PC s evidencí dávky pro každého pacienta | ano |  |
| Certifikace v souladu s evropskou direktivou 93/42/EEC a 2007/47/EEC. | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně dodávky: ochranné brýle pro personál 5ks ochranné brýle pro pacienta 5ks | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..