# Příloha č. 1

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodání vozidla pro dopravu osob

a nákladu, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg v rozsahu specifikované touto výzvou.

Zadavatel požaduje na vozidlo záruku minimálně  5 let s omezením minimálně 120 tisíc najetých kilometrů. Dodané vozidlo bude odpovídat všem požadavkům dle platných zákonů a vyhlášek ČR a bude vybaveno příslušenstvím dle platných zákonů a vyhlášek ČR (lékárnička, tažné lano, klíč na kola, sada náhradních žárovek a pojistek, výstražný trojúhelník, rezerva, zvedák).

# Požadované vybavení vozidla:

- užitkový automobil:  1 místo řidiče + 8 míst k přepravě osob

- v první řadě sedadel 1 nastavitelné sedadlo řidiče + dvoumístné sedadlo spolujezdce

- v druhé řadě sedadel 3 místa (2+1)

- v třetí řadě sedadel 3 místa (2+1)

- druhá a třetí řada sedadel vyjímatelná

- rok výroby 2017

- motor vznětový, výkon min. 90 kW

- zdvihový objem motoru min. 1900 cm3

- emisní norma Euro 6

- převodovka manuální 6-ti stupňová

- podélně a výškově nastavitelný volant

- kotoučové brzdy na všech 4 kolech

- varovná světla při nouzovém brzdění

- elektricky ovládané stahování okének u řidiče a spolujezdce

- možnost otevření oken v druhé řadě (man. stažením nebo vyklopením)

- boční posuvné dveře, šířka vstupního otvoru od 900 mm

- zadní závěsné dveře s otevíráním od 90°, prosklené

- vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač

- parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety

- elektronický stabilizační systém ESP včetně ochrany proti převrácení

- nouzový brzdný asistent

- asistent pro rozjezd do svahu

- min. airbag řidiče a spolujezdce

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- palubní počítač

- manuální klimatizace vpředu

- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka

- posilovač řízení

- tempomat

- palivová nádrž min. 60 l

- gumová podlaha ve všech řadách

- nákladový prostor bez přepážky

- obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky

- obložení stropu ve všech řadách

- lapače nečistot min. vzadu

- sada zimních pneumatik včetně disků a TPMS

- autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, ovládání rádia na volantu, reproduktory vpředu

i vzadu

- nezávislé teplovodní topení s dálkovým ovládáním

- požadovaná barva vozu - červená

# Rozměry nákladového prostoru:

- minimální rozvor náprav od 2900 mm

- minimální šířka nákladového prostoru 1700 mm

- minimální délka nákladového prostoru za 2. řadou sedadel 1500 mm

- minimální výška nákladového prostoru 1350 mm