| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_28_Zdroj studeného světla | 2 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy 2ks zdroje studeného světla pro centrální operační sály v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na zdroj světla: |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |
| Hlavní vyšetřovací lampa LED o odpovídajícím světelném výkonu xenonového zdroje | min.150W |  |
| Barevná teplota | v rozmezí 6000 K-6500 K |  |
| Světlovodný kabel průměr min. 4,2 mm, délka min. 230cm | 2ks |  |
| Životnost světelného zdroje min 20.000 hod. Nebo zajistit životnost dodáním odpovídajícího množství náhradních LED lamp. | Ano |  |
| Plynule nastavitelné ovládání intenzity světla | ano |  |
| Kompatibilní se světlovodnými kabely Karl Storz a Olympus | ano |  |
| Rozměry (šířka/výška/hloubka) | max. 350mm / 125mm / 425mm |  |
| Váha | max. 9kg |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..