| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_II_03_Urodynamický přístroj s USG | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen urodynamický přístroj včetně ultrasonografu pro urologické oddělení nemocnice v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Urodynamický přístroj | 1ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Technické parametry urodynamického přístroje |  |
| Kompaktní sestava urodynamické jednotky | ano |  |
| Přístroj pro měření 8 biometrických parametru | ano |  |
| Senzory připojené kabely nebo bezdrátově | ano |  |
| Univerzální vstupní kanály, softwarově konfigurovatelné | ano |  |
| 2 řídící výstupy určené pro řízení pumpy a profilometru | ano |  |
| 2 vstupní kanály pro uroflowmetrii | ano |  |
| 2 vstupní kanály pro elektromyografii a biofeedback | ano |  |
| 4 výstupní kanály pro měření tlaku | ano |  |
| Možnost rozšíření o modul videodynamiky, standardně pro videosignál systému PAL | ano |  |
| Software podporuje i originálně vyvinutou metodu „VideoLeak point Pressure“ | ano |  |
| ICS metody (dle International Continence Society) |  |  |
| Uroflowmetrie se zápisem dat do archivu a podrobnou analýzu parametrů dle Siroky Crane nebo Liverpooolského nomogramu, s možností uroflowmetrie automatické, jejiž parametry je možno uživatelsky nastavit (automatický start, stop, čekací doby) | ano |  |
| Cystometrie plicní (jedno i dvoukanálovou) | ano |  |
| Cystometrie mikční včetně průtokově manometrických studí s vyhodnocením (PQ Plott, Abrams, Griffith nomogram, PURR, LPURR, OBI, Chees, ICS) | ano |  |
| Hodnocení bodů úniku (Valsalva Leak Point Pressure, Abdominal Leak Point Pressuer, Bladder Leak Point Pressure) | ano |  |
| Kombinované metody (kombinace plicní cystometrie a VLPP, kombinace plicní cystometrie a profilometrie) | ano |  |
| Non ICS metody |  |  |
| Profilometrie statická | ano |  |
| Profilometrie dynamická s možností měření a vyhodnocení několika profilů během jednoho měření | ano |  |
| Profilometrie s minibalonkem (air charged profilometry) | ano |  |
| EMG, případně v kombinaci s uroflowmetrií, či s kterýmkoliv z dlších měření a jejich kombinace | ano |  |
| EMG biofeedback | ano |  |

| 4 kanálová anorektální manometrie s vektorovým zobrazením profilů a výpočtem maximálního i středního tlaku | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Ostatní příslušenství |  |  |
| Dotykový monitor | min. 19“ |  |
| Pacientská jednotka s integrovanou pumpou, řídící počítač, monitor, klávesnice i tiskárna v jednom celku | ano |  |
| Ergonomický podvozek umožňující práce vsedě i vestoje | ano |  |
| Vozík vybaven držákem snímačů a závěsem pro vak s infuzní tekutinou | ano |  |
| Váhový uroflowmetrický snímač pro připojení kabelem | ano |  |
| Stojan uroflowmetru „ekonomický“ | ano |  |
| Tiskárna laserová | ano |  |
| Vytahovač pro profilometrii vč. fixačního ramene a stojanu | ano |  |
| Sedák pro vyšetření žen a dětí | ano |  |
| EMG (EMG modul, kabel, balení elektrod) | ano |  |
| Software pod systémem Windows embedded | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |
| Ultrasonograf střední třídy | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Medicínský účel, použití, indikace: |  |  |
| Diagnostický ultrazvukový přístroj střední třídy s abdominální, lineární a transrektální sondou k diagnostice vnitřních orgánů (resekce ledvin, resekce tumorů, biopsie tumorů, extirpace tumorů) | ano |  |
| Perioperační, punkce dutých orgánů (např. nefrostomie, transrektální vyšetření včetně biopsie prostaty a plánování informací pro fúzní MR/UZ biopsie prostaty) | ano |  |
| Lokalizace a resekční výkony pro nádory ledvin, lokalizace intrarenální litiázy, abdominální vyšetření břicha a pánve, biopsie ledviny, punkční nefrostomie, transrektální biopsie prostaty (alternativně MR zaměřená / UZ navigovaná biopsie prostaty), punkce pánevní a prostatických abscesů | ano |  |
| Abdominální vyšetření frekvenční rozsah min. 2-6 MHz | ano |  |
| Transrektální biplanární snímač umožňující práci s fúzním softwarem | ano |  |
| Technické parametry, funkce: |  |  |
| UZ přístroj: použití pro abdominální, pánevní a transrektální vyšetření | ano |  |
| Mobilní podvozek s možností výškového nastavení | ano |  |
| Možnost dálkového ovládání ze sterilní zóny při operačních procedurách | ano |  |
| Obrazovka min. 19“ | ano |  |
| Voděodolná klávesnice | ano |  |
| Frekvenční rozsah 1,9 - 19 MHz | ano |  |
| Režim automatického nastavení | ano |  |
| Úhlové zobrazení | ano |  |
| Pokročilé ultrasonografické technologie zaručují vysokou kvalitu obrazu, z hlediska axiálního, laterálního, kontrastního rozlišení i penetrace | ano |  |
| Vysoké rozlišení v celé hloubce zobrazovaného pole s uniformním rozlišením obrazu díky digitálnímu zpracování signálu | ano |  |
| Simultánní mód (rozdělený obraz, dvě roviny v reálném čase) | ano |  |
| Záznam na vestavěný pevný disk („HDD“) nebo disk typu „solid state“ („SSD“) kapacita 500 GB | ano |  |
| Záznam na optickou mechaniku | ano |  |
| USB konektor pro ukládání obrazové dokumentace na USB kompatibilní media | ano |  |
| Připojení více snímačů (min. 2) snímačů současně | ano |  |
| Software pro dopplerovská měření a výpočty | ano |  |
| Software pro zpracování a postprocessing 3D obrazu | ano |  |
| Software pro vyžití multifrekvenčních snímačů | ano |  |
| Výpočetní moduly pro urologii a nefrologii | ano |  |
| Ukládání statického obrazu nebo obrazové videosmyčky („cine loop“ apod.) | ano |  |
| Prohlížení uložené obrazové dokumentace | ano |  |
| Pravidelný bezplatný update softwaru | ano |  |
| Součástí dodávky bude veškerý textový materiál nutný pro připojení přístroje do nemocniční sítě (tzn. MAC adresa apod.) | ano |  |
| Otevřený systém konfigurace pro nastavení DICOM rozhraní Pozn.: Zadavatel připouští variantu uzavřeného systému konfigurace heslem, avšak vyhrazuje si bezplatné nastavení DICOM protokolu včetně nákladů s tím spojených po dobu udržitelnosti přístroje 5 let. | ano |  |
| Kompatibilita s DICOM nemocniční sítí (připojení do PACS) | ano |  |
| Zobrazovací módy |  |  |
| B-mode, M-mode, THI (Tissue Harmonic Imaging), C (color Flow mapping; velocity, Variance, Velocity + variance), P (power doppler a directional power doppler), D (D-mode, PW) | ano |  |
| Kombinace módů B + M; B + C; B + D(PW) (Duplex); B + P + D(PW) (Triplex); B + C + D(PW) (Triplex) | ano |  |
| Možnost kombinace módů (duplex, triplex) | ano |  |

| Sondy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specializovaný multifrekvenční abdominální snímač nové generace 2 - 6MHz s vyšší penetrací pro abdominální vyšetření dospělých i dětí, peroperační aplikace, punkce a introvitální sonografii. Kompatibilním se sterilizovatelným punkčním nástavcem. | 2ks |  |
| Multifrekveční snímač vyvinutý pro vyšetření a punkce prostaty. Umožňuje zobrazit dvě roviny řezu (sagitální, transversální) simultánně v reálném čase, navíc punkční kanál prochází vně snímače, což umožní nejméně diskomfortu pro pacienta. Frekvenční rozhraní 4-12 MHz. | 1ks |  |
| Specializovaný multifrekvenční snímač pro vyšetření prostaty, pánevního dna a anorektálního prostoru. Lineární paprsek se pohybuje uvnitř těla snímače (rotuje) až v rozsahu 360°. Navíc pořizuje přesný 3D snímek zadaného rozsahu. Umožňuje tak přesné 3D zobrazení orgánu pro vyšetření z příčné, podélné i koronární roviny ve všech řezech. Frekvenční rozhraní 4-12 MHz. | 1ks |  |
| Multifrekvenční endovaginální snímač pro vyšetření ženských orgánů. Frekvenční rozhraní 5-9 MHz. | 1ks |  |
| Punkční nástavce pro transrektální snímač | 2ks |  |
| Punkční nástavce pro abdominální snímač (resterilizovatelný) | 1ks |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..