| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo Perimetr pro oční ambulanci nemocnice v Chebu, K nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |
| IROP_I_50_Perimetr | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Technické požadavky: |
| Automatický projekční perimetr | Ano |  |
| Rozsah vyšetřovaného pole – 90° v nasální i temporální rovině | Ano |  |
| knihovna testů pro centrální i periferní část zorného pole v provedení screeningovém i prahovém | Ano |  |
| kinetická perimetrie, statická perimetrie - uveďte | Ano |  |
| Veškerá vyšetření vztažena na Goldmannův standard | Ano |  |
| kontrolovaná fixace pacienta minimálně monitorováním slepé skvrny - uveďte | Ano |  |
| možnost testování s různými parametry (velikost stimulu, barva stimulu, prostor fixace pacienta, strategie vyšetření atd.) | Ano |  |
| řešení korekce vyšetřovaného oka - použití nastavitelného nosiče korekčních skel | Ano |  |
| přednastavené programy SITA Standard, SITA Fast - snížení testovací doby min. o 50 % aj. -uveďte | Ano |  |
| statistické porovnávání výsledků testů s průměrnými hodnotami podle věkových skupin porovnávání testů jednoho pacienta v časovém odstupu vyšetření dlouhodobé sledovaných pacientů – glaukomová analýza - progrese zobrazení výsledků měření na monitoru perimetru nebo možnost tisku | Ano |  |
| monitorováním polohy pacientova oka na obrazovce – vizuálně, monitorováním polohy pacientova oka pomocí infračerveného detektoru – softwarově) | Ano |  |
| pro archivaci výsledků HD min 500 GB nebo samostatné PC, včetně tiskárny | Ano |  |
| řídící a analytický software pro správu a vyhodnocování databáze vyšetření, regresní analýza (speciální programy pro sledování vývoje choroby) u dlouhodobě sledovaných pacientů | Ano |  |
| Univerzální el. stolek pod perimetr výškově polohovatelný s přístupem i hendikepovaných pacientů – na vozíku | Ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..