Příloha č. 1 kupní smlouvy

Specifikace předmětu plnění

- VAKOVÝ ZVEDÁK

Hlavním cílem bateriového zvedáku bude bezpečnější pracovní prostředí při každodenních úkonech, jako jsou přesuny klientů a jejich zvedání.

Přesná specifikace:

- Bezpečná pracovní zátěž: min. 225 kg

- Polohovací rukojeti pro přesnou manipulaci při přesunu

- Stabilní vertikální systém, který zahrnuje: Vertikální zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod připevněného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem

- Tvarovaná vodicí madla pro manévrování

- Vaky s designem obrysu těla pro maximální pohodlí ve velikostech: 
S, M, L a XL (celkem 4 vaky)  a barevným rozlišením

- Diagram barevných kódů na závěsném rameni pro identifikaci velikosti vaku

- Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem

- Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače

- Indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie

- Zvukový varovný signál ohlašující nutnost výměny baterie

- Dálkový ovladač umožňující ovládání všech funkcí zvedáku

- Duální ovládání na sloupu zvedáku

- Indikátor servisu informující o přesné délce užívání a potřeby servisu

- Automatické vypnutí, narazí-li při spouštění na překážku

- Kolečka s nízkým třením (zadní kolečka vybavena brzdou)

| Safe working load (with std JiB) Bezpečná pracovní zátěž | min. 225 kg |  |
| --- | --- | --- |
| Safe working load (with strecher frame) Bezpečná pracovní zátěž (s nosítkovým rámem) | 155 - 160 kg |  |
| Weight ( hmotnost) | 60 - 70 kg |  |
| Lifting stroke (zdvih ) | 1330 mm |  |
| External width leqs closed (vnější rozpětí – pojezdové nohy uzavřené): | 652 - 718 mm |  |
| Internal width legs open ( vnitřní rozpětí rozevřené pojezdové nohy: | 1074 - 1180 mm |  |
| Height of chassis ( výška podvozkového rámu): | 115 - 117 mm |  |
| Electrical |
| Battery type (typ baterie) | Rechargable-sealed lead acid (dobíjecí – olověný akumulátor) |
| Battery capacity (kapacita baterie) | 5Ah |
| Protection Class (lifter) Třída ochrany (zdvihač) | IPX4 |
| Protection Class (hand set) Třída ochrany (ruční ovládání) | IPX7 |
| Scale |
| Weighing capacity ( nosnost ) | min. 225 kg |
| Power Supply (zdroj) | 6V DC (4 x AA Batteries) |
| Protection Class ( Třída ochrany) | IP 53 |

- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ SPRCHOVÝ VOZÍK

Hlavním cílem je poskytovat co nejúčinnější a nejdůstojnější metodu pravidelného sprchování nejzávislejších klientů.

Přesná specifikace:

- Elektrický zdvih

- Externí baterie + nabíječka (2 baterie výhodou)

- Max nosnost do 200 kg

- Zvedací zádová opěra a lamelový rošt pro lepší pohodlí klienta

- Integrovaný ovládací panel

- Sloupový zdvih

- Aretace předního kolečka – rovný pojezd

- Bezpečná pracovní zátěž: 150 – 180  kg

| Max total load (SWL) (maximální nosnost) Max patient weight (maximální hmotnost pacienta) | 180 - 200 kg 150 – 180 kg |
| --- | --- |
| Lifting stroke (zdvih) | 300 – 350 mm |
| Height, top position to stretcher (výška, horní výška lehátka) | 600 - 950 mm |
| Weight (hmotnost) | 80 – 85 kg |
| Width (stretcher) ( rozpětí (lehátko)) | 580 - 590 mm |
| Total width (incl. side supports) ( celková šířka , včetně bočních postranic) | 750 - 890 mm |
| Total length (different stretcher lenqths) (celková délka) | 1950 - 2005 mm |
| Lenqth of chassis (incl. wheel frame) (délka podvozku (včetně rámu pro kolečka)) | 980 - 1203 mm |
| Heiqht of chassis (výška podvozku) | 200 – 204 mm |