# technická  zpráva

### AKCE : 	Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Zítkova 4, Karlovy Vary

Výměna vstupních dveří a pořízení podlahové krytiny do prostoru

chodby a schodiště

Projekt řeší výměnu vnitřních dveří ve vstupní chodbě 2.NP ( přízemí ) a výměnu podlahové nášlapné vrstvy na schodišti a přilehlých chodbách.

## 1. Přípravné práce

Stavebník určí místo napojení vody a elektrické energie pro potřeby stavby a protokolárně předá staveniště. Dotčené prostory před předáním vyklidí ( nábytek, garnýže, záclony apod. ).

## 2. Bourání

Vysadí se ocelová prosklená křídla a vybourají se ocelové zárubně včetně nadsvětlíku. Sejmou se nášlapné vrstvy PVC na chodbách, podestách, mezipodestách a schodišťových stupnic a podstupnic včetně lišt z PVC a lepidla ( rozsah je vyznačen ve výkrese ).

## 3. Výplně otvorů

Osadí se nové hliníkové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem a jednokřídlé do vstupní chodby. U jednokřídlých dveří bude světlý průchod min. 900 mm. Po směru úniku se hlavní křídla vybaví panikovým kováním.

## 4. Povrchy

Po osazení nových vstupních dveří se poškozená ostění omítnou hladkou štukovou omítkou.

## 5. Podlahy

V chodbách se provedou vyrovnávací samonivelační stěrky do tl. 3 mm. Položí se finální podlaha z vinylu tl. min. 2,5 mm s vysokou odolností a silnou nášlapnou vrstvou. Styk podlahy se stěnou se opatří soklovými lištami z PVC. Na hrany teracových schodišťových stupňů se nalepí rohové plastové protiskluzné profily. Styk mezi stupnicí a podstupnicí se zakryje úzkou soklovou lištou z PVC. Barevnost vybere investor.

V chráněné únikové cestě musí vinylová podlaha splňovat klasifikaci hořlavosti Afl – Cfl.

## 6 Malby, nátěry

Opraví se malby v místě nově osazených vstupních dveří a to ve stejných odstínech jako jsou původní. Ve vstupní chodbě se vymalují stěny i strop. Malby stěn budou omyvatelné.

## ZÁVĚR

Při realizaci stavby bude probíhat autorský dozor a stavební dozor. Změny a úpravy budou vždy projednány a zapsány do stavebního deníku. Zakryté konstrukce budou dokumentovány fotograficky. Stavba neobsahuje netradiční nebo náročné technologie, bude prováděna obvyklými postupy a v souladu s dobrými mravy.

Je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle platné legislativy zejména zákony ve znění pozdějších předpisů ( 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 356/2003 Sb. ), vyhlášky 48/1982 Sb. a nařízení vlády.

V Karlových Varech, 21. 06. 2016

Ivan   KŘESINA