| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_29_Elektrokoagulace | 7 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy elektrokoagulace: 3ks pro centrální operační sály v KV, 4ks pro centrální operační sály v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| Elektrochirurgická jednotka s automatickou regulací výstupního výkonu | ano, výkon – bipolární min. 120 W, monopolární min. 300W |  |
| Generátor nejnovější generace, řízený procesorem | ano |  |
| Provoz v monopolárním i bipolárním režimu bez nutnosti přepínání generátoru | ano |  |
| Aktivní výstupní zdířky | min. 4 |  |
| Výstupy pro připojení pracovních nástrojů monopolárních | 2 |  |
| Výstupy pro připojení pracovních nástrojů bipolárních | 2 |  |
| Možnost připojení monopolárních a bipolárních kabelů s koncovkami různých výrobců (Erbe, Valleylab), případně řešeno dodáním příslušných adaptérů pro zajištění kompatibility | ano |  |
| Ovládání generátoru prostřednictvím dotykového displeje nebo hardwarových tlačítek | ano |  |
| Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem nebo autostartem | ano |  |
| Nožní pedál pro ovládání řezu a koagulace | 1 ks |  |
| Automatická regulace výstupního výkonu | ano |  |
| Ovládání generátoru v českém a anglickém jazyce | ano |  |
| Autotest po zapnutí přístroje | ano |  |
| Indikace chybových stavů – optická a akustická | ano |  |
| Regulace hlasitosti indikačních signálů | ano |  |
| Připojení a kontrola duální neutrální elektrody | ano |  |
| Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě | ano |  |
| Příslušenství pro monopolární řez a koagulaci: |  |
| Elektrochirurgická ručka s 2 tlačítky a s připojovacím kabelem | 3 ks 4 mm |  |
|  | 3 ks 2.4 mm |  |
| Počet resterilizací | min. 100 |  |
| Sada elektrod nůž | ano |  |
| Nožní pedál pro ovládání řezu a koagulace | 1 ks |  |

| Standardní příslušenství pro bipolární koagulaci: |  |
| --- | --- |
| Přímá bipolární koagulační pinzeta s bipolárním kabelem | 1 ks – délka 19.5 cm, tupá špička 1mm |  |
| Sada neutrálních elektrod: jednorázové | 50ks |  |
| Požadované typy řezu a koagulace: |  |
| Monopolární řez: řez běžný, řez s unikátní kvalitou hemostáze, řez vhodný pro tukové tkáně či pro řezání ve vodním prostředí | ano |  |
| Monopolární koagulace: koagulace povrchová, koagulace hloubková, koagulace smíšená s řezem pro preparaci=BLEND (řezný režim), koagulace sprejová | ano |  |
| Bipolární řez | ano |  |
| Bipolární koagulace: MICRO (jemná), STANDARD, FORCE (MACRO) | ano |  |
| U všech typů řezu a koagulace možnost nastavení efektu (min. čtyři stupně) a omezení výkonu plynule po kroku | 1 Watt |  |
| Pro bipolární koagulaci možnost nastavení automatického sepnutí výkonu s nastavitelnou časovou prodlevou (AUTOSTART) | ano |  |
| Rozšířená funkčnost generátoru o další typy monopolarních i bipolárních řezů a koagulace (typ střídajícího se řezu s koagulací) | ano |  |
| Zemnící kabel | min. 5 metrů |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení:	………………………..