Příloha č.3B  Technická specifikace

část B „Učební pomůcky - přístroje GPS“

Požadované technické parametry:

Zemědělská navigace do traktoru – 1 ks

Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 14 cm a větší

Navigační diody pro přesnost minimálně 20 cm

Helix anténa

Možnost příjmu satelitních systémů GPS a GLONASS

3D zobrazení, 2D plošné zobrazení,

Navádění a řízení v režimech: A-B linie, A-B křivka identická, A-B křivka adaptabilní, A+ linie

Značení překážek na poli

Záznam hranic polí a jejich export pomocí USB

WIFI, Bluetoth,USB

GPS přijímač pro zemědělství – 8 ks

Provedení pro práci v zemědělství (práce v mrazu -20° i horku + 40°)

Možnost příjmu satelitních systémů GPS a GLONASS

Barevný display min 3,5 ´´

Vybavení programem GEOAGRI

Vybavení procesorem min.1 GHz, RAM min. 500 MB

Možnost rozšíření paměti externě pomocí FLASH disku

Přesnost zápisu 1m a méně

Windows Mobile 6,5

WIFI, USB