Specifikace díla:

„Malby a výměna podlahových krytin“

12 kanceláří má předsíň, 2 malé bez předsíně, 1 recepce, 1x herna, 1x spisovna, 1x zasedací místnost.

Toalety, kuchyňka, prostor bývalých sprch (využívá uklízečka) a velká chodba ve tvaru L (na toaletách, v prostoru bývalých sprch a kuchyňce se podlahové krytiny zachovají).

Veškeré práce budou prováděny v prostorách v areálu Domova Mládeže Karlovy Vary na adrese: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy, kde naše společnost sídlí ve III.NP.

V budově jsou 3 výtahy, z toho jeden velký, který se bude dát využít k přepravě materiálu. Přístup je možný buďto přes rampu z ulice Národní nebo přes suterén.

Součástí zakázky je i vystěhování a nastěhování nábytku. Všechny ostatní věci budou v krabicích, které budou také součástí vystěhování i nastěhování.

Představa je taková, že se vždy vystěhují max. 2 kanceláře. K uskladnění nábytku se využijí volné prostory (chodby, jiné kanceláře). Součástí malování a výměny podlahových krytin je i spisovna. Zde je nutnost dodržet přesný rozpis skladby kartoték, které budou zabezpečeny proti otevření.

V prostorách kanceláří se budou měnit původní zátěžové koberce za koberce nové a na hlavní chodbě se původní zátěžový koberec vymění za PVC.

V době provádění prací bude v prostorách omezen provoz, vždy bude přítomen min. jeden pracovník naší společnosti, který bude dohlížet na bezproblémovost provádění zakázky.

Specifikace koberce:

Typ vlákna: 22% PA, 78 PP, smyčkový

Podklad: AB

Váha vlasu: 660gr/m2, výška vlasu: 2 mm

Celková váha: 1812 gr/m2

Výška celkem: 5,4 mm

Zátěž: 32

Vhodné pro kolečkové židle

Specifikace PVC:

Heterogenní PVC

Vhodné pro komerční a průmyslové prostory s vysokou třídou zátěže č. 34-43

Nášlapová vrstva v tloušťce 0,8 mm

Odolnost na zatížení nábytkem, chemikálií

Stálobarevnost

Tlumení kročejového hluku 8db

Protiskluzovost

Vhodné pro kolečkové židle

CFL – s1 reakce na oheň

Součástí celé zakázky je konečný úklid a mytí oken a rámů oken.

Spotřebovanou energii a vodu hradí zadavatel zakázky a nejsou tak součástí rozpočtu.