Konvenční stroje

Technické požadavky na stroje a požadované vybavení

(minimální parametry a rozsah, odchýlit se od požadavků je možné pokud nezhoršují kvalitu požadovaných parametrů a to hlavně v délkových rozměrech)

Soustruh

- Samostatně stojící stroj

- Točná délka - vzdálenost mezi hroty - minimální 500 mm

- Točný průměr nad ložem max.430mm

- Rozsah otáček  minimálně 2100 ot/minutu

- Průchozí průměr vřetenem min. 50mm

- Regulace otáček – plynulá (frekvenční měnič)

- Kužel vřetene – min. MK 5 (Morse kužel)

- Kužel pinoly kolíku – min. Mk3

- Zdvih pinoly - min. 100 mm

- Min. posuv nožového suportu – 100 mm, posuv ruční

- Min. posuv příčného suportu – 200 mm,  posuv ruční a strojní

- Řezání závitů

- Digitální odměřování

- Podstavec a lože soustruhu z 1 kusu litiny

- Příkon min. 4 kW

- Bezpečnostní prvky – musí odpovídat CE normě (nožní brzda pro nouzové zastavení stroje, kryt sklíčidla se spínačem – zastavení stroje)

- Výška upnutí nožového držáku – min. 20 x 20 mm

- Nivelační prvky pro ustavení a upevnění stroje

- Chladící systém s velkokapacitní nádobou na chladící kapalinu pro zajištění dokonalého chlazení

- Kryty stroje proti třískám- zadní i přední (CE)

- Osvětlení pracovního prostoru

- Doprava, ustavení stroje, zaškolení obsluhy, návody a dokumentace ke stroji v českém jazyce, veškerá osvědčení

Příslušenství kompatibilní s dodávaným soustruhem

- 3 – čelisťové sklíčidlo – min. 200 mm se sadou vnějších a vnitřních čelistí  		1ks

- Pohyblivá luneta									1ks

- Otočný hrot s kuželem – min. MK3 							1ks

- Redukční pouzdro  s kuželem Morse 6x3 						1ks

- Redukční pouzdro  s kuželem Morse 6x2 				            	1ks

- Soustružnický držák SCLCR 2020 K 09

opatřen teplu a otěruvzdorným povlakem, nečerněný, držák musí být vybaven tvrdokovovou podložkou břitové destičky. Součástí dodávky držáků jsou

3ks náhradních TORX klíčů pro povolení a dotažení břitové destičky.

Součástí dodávky nástroje je mini skládací lupa s min. 10x zvětšením a

průměrem objektivu min. 20mm pro rychlou kontrolu otupení břitové destičky 	1ks

- Výměnná břitová destička CCMT 09T308 UNI 				          10ks

- Soustružnický držák S20R SCLCR 09

opatřen teplu a otěruvzdorným povlakem, nečerněný, držák musí být vybaven tvrdokovovou podložkou břitové destičky. Součástí dodávky držáků jsou 3ks náhradních TORX klíčů pro povolení a dotažení břitové destičky. Součástí dodávky nástroje je mini skládací lupa s min. 10x zvětšením a průměrem objektivu min. 20mm pro rychlou kontrolu otupení břitové destičky							1ks

- Soustružnický držák A20R SDQCR 07

opatřen teplu a otěruvzdorným povlakem, nečerněný, držák musí být vybaven tvrdokovovou podložkou břitové destičky. Součástí dodávky držáků jsou 3ks náhradních TORX klíčů pro povolení a dotažení břitové destičky. Součástí dodávky nástroje je mini skládací lupa s min. 10x zvětšením a průměrem objektivu min. 20mm pro rychlou kontrolu otupení břitové destičky							1ks

- Výměnná břitová destička DCMT 070204 UNI 					10ks

- Soustružnický držák SDJCR 2020 K11

opatřen teplu a otěruvzdorným povlakem, nečerněný, držák musí být vybaven tvrdokovovou podložkou břitové destičky. Součástí dodávky držáků jsou 3ks náhradních TORX klíčů pro povolení a dotažení břitové destičky. Součástí dodávky nástroje je mini skládací lupa s min. 10x zvětšením a průměrem objektivu min. 20mm pro rychlou kontrolu otupení břitové destičky							1ks

- Výměnná břitová destička DCMT 11T304 UNI 					10ks

- Soustružnický držák SDNCN 2020 K11

opatřen teplu a otěruvzdorným povlakem, nečerněný, držák musí být vybaven tvrdokovovou podložkou břitové destičky. Součástí dodávky držáků jsou 3ks náhradních TORX klíčů pro povolení a dotažení břitové destičky. Součástí dodávky nástroje je mini skládací lupa s min. 10x zvětšením a průměrem objektivu min. 20mm pro rychlou kontrolu otupení břitové destičky							1ks

- Výměnná břitová destička DCMT 11T308 UNI 					10ks

- Soustružnický držák STJCR 2020 K16

opatřen teplu a otěruvzdorným povlakem, nečerněný, držák musí být vybaven tvrdokovovou podložkou břitové destičky. Součástí dodávky držáků jsou 3ks náhradních TORX klíčů pro povolení a dotažení břitové destičky. Součástí dodávky nástroje je mini skládací lupa s min. 10x zvětšením a průměrem objektivu min. 20mm pro rychlou kontrolu otupení břitové destičky							1ks

- Výměnná břitová destička TCMT 16T312 UNI 					10ks

- VBD zapichovací 3mm typ ZTOD 0303 MC 					10ks

- Zapichovací nůž pravý 3mm, 20x20 na VBD ZTOD 0303 MC 			1ks

- Nožový držák typ H 18 × 120 								2ks

- Nožový držák typ D 25 x 120 								2ks

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, min. MK3 					1ks

Frézka

- Samostatně stojící stroj

- Tuhá, stabilní celolitinová konstrukce tlumící vibrace

- Vrtací výkon trvalý | ocel max. 22 mm

- Vrtací výkon max. | ocel Max. 26 mm

- Max. průměr stopkové frézy max. 20 mm

- Max. průměr nožové hlavy max. 100 mm

- Vyložení min. 213 - 533 mm

- Rozměry pracovního stolu min. 1240 × 230 mm

- Zatížení stolu min. 150 kg

- Kužel vřetene min. ISO 30

- Rozsah posuvu - osa X ruční/ strojní, min. 750 mm

- Rozsah posuvu - osa Y ruční/ strojní, min. 300 mm

- Rozsah posuvu - osa Z ruční/strojní, min. 400 mm

- Automatický mazací systém kluzných vedení

- Rozsah otáček minimálně 4000 ot/min

- Plynulá změna otáček (frekvenční měnič)

- Zdvih pinoly min. 100 mm

- Naklápěcí frézovací hlava

- Digitální odměřování

- Chlazení stroje s vanou (nádrží, třísky) , nádrž na chladící kapalinu

- Bezpečnostní kryty proti třískám , ochranné zadní krytování proti třískám

- Nivelační prvky pro ustavení a upěvnění stroje

- Bezpečnostní prvky – musí odpovídat CE normě

- Příkon min. 4 kW

- Naklápění vertikálního vřetene

- Doprava, ustavení stroje, zaškolení obsluhy, návody a dokumentace ke stroji v českém jazyce, veškerá osvědčení

Příslušenství – kompatibilní s universální frézkou

- Strojní svěrák 125 									1ks

- Kleštinový upínač krátký DIN69871 SK40/ER32 					4ks

- Redukce MK4/2 SK40 DIN69871 / L50						1ks

- Redukce MK4/3 SK40 DIN69871 / L70						1ks

- Upínač nástrčné frézy 22mm SK 40 DIN 69871/L-55				1ks

- Upínač nástrčné frézy 27mm SK40 DIN 69871 /L-55				1ks

- Upínač WELDON - krátký, DIN69871 SK40/WE6 					1ks

- Upínač WELDON - krátký, DIN69871 SK40/WE8 					1ks

- Upínač WELDON - krátký, DIN69871 SK40/WE10 					1ks

- Upínač WELDON - krátký, DIN69871 SK40/WE12					1ks

- Upínač WELDON - krátký, DIN69871 SK40/WE16 					1ks

- Upínač WELDON - krátký, DIN69871 SK40/WE18 					1ks

- Vrtačkové sklíčidlo SK40/1-13mm - DIN 69 871 					1ks

- Upínací čep SK40 DIN 69872-A ( s otvorem ) 					15ks

- Sada kleštin ER32, kompletní Sada kleštin, součástí dodávky je box na kleštiny,

kde jsou kleštiny přehledně seřazeny pro rychlou orientaci 2-20 mm 			1ks

- Čtyřzubý upínací klíč pro matice ER32 						1ks

- Universální montážní přípravek pro ISO40 						1ks

- Srážeč hran držák opatřen teplu a otěruvzdorným povlakem, nečerněný, držák musí být vybaven tvrdokovovou podložkou břitové destičky. Součástí dodávky držáků jsou 3ks náhradních TORX klíčů pro povolení a dotažení břitové destičky. Součástí dodávky nástroje je mini skládací lupa s min. 10x zvětšením a průměrem objektivu min. 20mm pro rychlou kontrolu otupení břitové destičky 45-TC16-D18X37-W16-L100-Z02 	1ks

- Výměnná břitová destička TCMT 16T304 FO 					10ks

- Stopková fréza čelní 90 držák opatřen teplu a otěruvzdorným povlakem, nečerněný, držák musí být vybaven tvrdokovovou podložkou břitové destičky. Součástí dodávky držáků jsou 3ks náhradních TORX klíčů pro povolení a dotažení břitové destičky. Součástí dodávky nástroje je mini skládací lupa s min. 10x zvětšením a průměrem objektivu min. 20mm pro rychlou kontrolu otupení břitové destičky 90-AP10-D20-W20-L150-Z03	1ks

- Výměnná břitová destička APKT 100308 PDER 					10ks

- Fréza nástrčná čelní 90°držák opatřen teplu a otěruvzdorným povlakem, nečerněný, držák musí být vybaven tvrdokovovou podložkou břitové destičky. Součástí dodávky držáků jsou 3ks náhradních TORX klíčů pro povolení a dotažení břitové destičky. Součástí dodávky nástroje je mini skládací lupa s min. 10x zvětšením a průměrem objektivu min. 20mm pro rychlou kontrolu otupení břitové destičky 90°- AP10-D063-A22-Z07-H 	1ks

- Sada stopkových fréz HSS min. 20-ti dílná 						1ks

- Sada upínek ve stojanu M12/14 							1ks

- Doprava, ustavení stroje, zaškolení obsluhy

Sloupová vrtačka

- Samostatně stojící stroj

- Vrtací průměr do oceli (550 MPa ) max. 30mm

- Vrtací hloubka min. 120mm

- Kužel ve vřetenu min. MK3

- Digitální ukazatel otáček vřetene

- Rozměr pracovního stolu min. 400x420mm

- Vzdálenost vřetena od základny min. 1000 mm

- Průměr sloupu min. 115mm

- Automatický posuv pinoly pomocí tlačítek na páce pinoly

- Výškové nastavení stolu

- Otáčky vřetena - plynulá změna (frekvenční měnič)

- Rozsah otáček 40-3000 ot/min

- Posuvy ruční / strojní

- Příkon min. 2100W

- Hmotnost min. 300 kg

- Bezpečnostní prvky – musí odpovídat CE normě

- Doprava, ustavení stroje, zaškolení obsluhy, návody a dokumentace ke stroji v českém jazyce, veškerá osvědčení

Příslušenství stroje kompatibilní se strojem

- Svěrák strojní 125, včetně šroubů k upnutí 						1ks

- Sada vrtáků s válcovou stopkou 1-13 mm /0,5mm					1ks

- Rychloupínací hlavička 1-16 mm, MK4						1ks

- Vrtačkové sklíčidlo 1-13 mm (upínání kličkou) B16 					1ks

- Trn pro vrtačkové sklíčidlo MK4xB16						2ks

- Vrtačkové sklíčidlo samosvorné 1-13 m B16						1ks

- Pouzdro redukční MK 4/2 								1ks

- Pouzdro redukční MK 4/3 								1ks