Příloha č.3  Technická specifikace

Požadované technické parametry:

| Samojízdný nakladač - manipulátor - 1 ks |
| --- |
| Max. šířka | 1800 mm |
| Max. výška | 1900 mm |
| Min. provozní hmotnost | 5000 kg |
| Min. výkon | 55 kW |
| Hydraulický poháněný ventilátor s rezervací |  |
| Hydrostatická plně rezervní převodovka |  |
| Stálý pohon všech kol |  |
| Uzávěrka diferenciálu |  |
| Kotoučové brzdy na přední nápravě |  |
| Min. výška zdvihu ramene | 5,6 m |
| Min. zvedací síla | 2490 kg |
| Min. dosah ramene dopředu | 3,3 m |
| Min. nosnost při plném vysunutí ramene | 790 kg |
| Hydraulické vývody na konci ramene | 2 |
| Přední a zadní pracovní světla |  |
| Pracovní světla na konci výložníku |  |
| Hydraulické upínání nářadí a stroj musí být vybaven zásuvkou |
| Servisní požadavky: |  |
| Max. účtovaná cena dopravy servisu | 500,-Kč |
| Max. hodinová sazba servisu | 790,-Kč |
| Dodavatel musí být vybaven vlastním Hardwarem a softwarem pro servisní diagnostiku stroje. |