Technická specifikace simulátoru pro výuku harvestorových technologií (víceoperační stroj)

Dodávka je financována v rámci projektu Implementace Krajského akčního pánu 2 v Karlovarském kraji (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823).

Popis předmětu veřejné zakázky:

Dodávka 5 ks kompaktního zařízení plnící funkce výukového simulátoru činnosti víceoperačního stroje (simulace práce harvestoru a vyvážecího traktoru - volitelně), nasazených ve výrobním procesu v lesním hospodářství s příslušenstvím, včetně instalace a zaškolení.

Technická specifikace 1ks zařízení (simulátoru) a jeho příslušenství:

- Televizor s úhlopříčkou min 50“ pro připojení k notebooku a zrcadlení obrazu

- Notebook (konfigurace musí splňovat minimálně následující parametry – Operační systém WIN 10 (tento operační systém je požadován z důvodu kompatibility se školním systémem, dodávka jiného OS by znamenala dodatečné a neefektivní výdaje školy), minimálně 4 jádrový procesor s benchmarkem minimálně 12500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, RAM 16GB, HDD typu SSD 256GB, Grafická karta s minimálně 4GB RAM a benchmarkem minimálně 12000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, 3xUSB, 1xHDMI, displej o velikosti minimálně 15“), ve kterém je instalován program simulátoru,

- Port pro připojení virtuálních brýlí

- Područky s ovládacími panely a joysticky stejné jako na skutečném lesním stroji

- Joysticky pro ovládání jeřábu umožňují ovládání pohybu jeřábu ve třech směrech a nejsou na nich umístěna žádná funkční tlačítka

- Joystick pro zatáčení

- Tlačítka pro volbu dřevin, sortimentů, posuv kmenu, ovládání pily

- Možnost přepínání způsobu ovládání jeřábu – standardní režim / režim ovládání dle špičky jeřábu

- prostřednictvím kabelu HDMI

- Brýle včetně ovladačů a senzorů pro virtuální realitu HTC Vive Pro

- Sedadlo pro studenta s možností jednoduché montáže/demontáže ovládacích područek

- Stojan pro umístění televizoru, notebooku simulátoru a zavěšení virtuálních brýlí

- Transportní kufr pro přepravu funkčních součástí simulátoru

- Softwarové vybavení

- Operační systém Windows 10 nebo novější

- Software simulátoru, který dokáže simulovat provoz harvestoru a vyvážecího traktoru

- Software pro vyhodnocování práce žáka

- Software pro modelování vlastních pracovních úkolů

- Možnost propojení simulátorů a společné práce několika žáků v jednom virtuálním porostu

- Systém pro vedení a správu výukových kurzů

- Přístup do online webového rozhraní, které umožňuje správu výukových kurzů

- Přiřazování výukových témat k jednotlivým kurzům

- Zakládání studentů a lektorů

- Možnost vyhodnocování práce žáka ze strany lektora

- Každé výukové téma obsahuje popis pracovního úkolu, pracovní zadání, cílová kritéria pro splnění dané pracovní činnosti a hodnocení, prostor pro komunikaci mezi lektorem a studentem, možnost automatického ukládání snímků obrazovky s dosažnými pracovními výsledky, teoretický popis pracovního úkolu, ilustrační video zobrazující správné provádění úkolu

- Nástroj pro distribuci výukových materiálů mezi studenty prostřednictvím osobním USB klíčů

Výuková témata obsahují minimálně následující výukové okruhy a témata

Výuka práce na harvestoru

- Kácení malého stromu

  - Správné uchopení kmenu harvestorovou hlavicí při kácení

  - Používání výložníku hydraulického jeřábu při těžbě

  - Správný způsob ukládání vyrobených výřezů

  - Kácení dvou různých dřevin

  - Práce v kamenitém terénu

- Model sektorového kácení

  - Pořadí kácení kmenů dle sektorů

  - Správné zastavení v pracovní oblasti

  - Těžba neoznačených stromů

  - Kácení dvou různých dřevin

  - Kácení tří různých dřevin

- Model kácení do strany – probírková těžba

  - Pořadí kácení kmenů

  - Kácení dvou různých dřevin

  - Kácení tří různých dřevin

- Kácení velkého stromu

  - Kácení ve směrem dopředu

  - Kácení do stran

  - Zpracování kmenů na sortimenty

- Kácení stromů do stran (mýtní těžba)

  - Pořadí kácení stromů do stran

  - Směr kácení

  - Vytváření skládek vyrobených výřezů

  - Kácení dvou různých dřevin

  - Kácení tří různých dřevin

- Kácení stromů směrem dopředu

  - Pořadí kácení stromů dopředu

  - Kácení dvou různých dřevin

  - Kácení tří různých dřevin

- Mýtní těžba

  - Kmeny s různou kvalitou výřezů

  - Kácení dvou různých dřevin

  - Příprava těžby v porostu

Výuka práce na vyvážecím traktoru

- Manipulace s výřezy

  - Ovládání jeřábu pomocí joysticků

  - Správné místo pro uchopení výřezů drapákem

  - Nakládání výřezů dle úhlu uložení od vývozní linky

- Manipulace s balíky výřezů

  - Správné místo pro uchopení balíku s výřezy drapákem

  - Vyrovnání výřezů v balíku

  - Seskupování hromádek výřezů do balíků

  - Rozdělování hromádek výřezů

- Nakládání výřezů

  - Náklad s jedním sortimentem – mýtní těžba

  - Náklad s kombinací sortimentů – mýtní těžba

  - Náklad s jedním sortimentem – probírková těžba

  - Náklad s kombinací sortimentů – probírková těžba

- Vykládka nákladu

  - Založení skládky dřeva

  - Vykládání nákladu s jedním sortimentem

  - Vykládání nákladu s více sortimenty – horizontální třídění

  - Vykládání nákladu s více sortimenty – vertikální třídění

- Oddělování výřezů ze skládky

  - Oddělování výřezů ze skládky

  - Oddělování výřezů ze špatné skládky

  - Třídění výřezů na zemi

  - Nakládání a vykládání

Obecné podmínky dodávky

- Součástí dodávky musí být uvedení systému simulátorů do plného provozu a proškolení alespoň dvou osob pro jeho obsluhu v rozsahu nejméně 8 hodin.

- Musí být zaručen dvouletý záruční servis

- Musí existovat plná technická podpora po dobu 24 měsíců po telefonu a e-mailem.

- Veškerá dokumentace, software a návody musí být dodány v českém jazyce.

- Programové vybavení musí být dodáno na nosiči umožňujícím reinstalaci software v případě potřeby.

- V případě, že dojde k aktualizaci softwaru, bude tento dodán na vhodném médiu zadavateli jako součást předmětu veřejné zakázky.