Příloha č. 1 - Technická specifikace

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je pořízení osobního automobilu pro 5 osob kategorie M1, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

Zadavatel požaduje na vozidlo délku plné záruky min. 3 roky nebo 100 000 najetých km a 12 let na neprorezavění karoserie. Délka záruky bude uvedena účastníkem v návrhu smlouvy.

Dodané vozidlo bude odpovídat všem požadavkům dle platných zákonů a vyhlášek ČR a bude vybaveno příslušenstvím dle platných zákonů a vyhlášek ČR.

Zadavatel dále požaduje zajištění pick up servisu a poskytnutí náhradního vozu zdarma v Karlovarském kraji.

| Požadované vybavení vozidla | Účastník vepíše parametr nabízeného vozidla nebo potvrdí splnění (ANO) |
| --- | --- |
| Nové vozidlo typu SUV, tovární značky: |  |
| Osobní automobil -1 místo řidiče + 4 místa k přepravě osob |  |
| V druhé řadě sedadel 3 místa k přepravě osob |  |
| Sklopením druhé řady opěradel, musí vzniknout rovná plocha se zavazadlovým prostorem. |  |
| Hybridní motor (HEV), objem motoru max. 1600 ccm, výkon min. 70 kW |  |
| Emisní norma Euro 6d |  |
| Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz (musí být dodržen limit dle nařízení vlády č. 173/2016 Sb.): |  |
| Převodovka automatická |  |
| Emise CO2 max. 125 g/km |  |
| Zrychlení z 0-100 km do 11s (max. 10,99 s) |  |
| Podélně a výškově nastavitelný volant |  |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech |  |
| Elektricky ovládané stahování okének u řidiče, spolujezdce a zadních oken |  |
| Elektronický stabilizační systém ESP |  |
| Systém nouzového brzdění |  |
| Bezklíčkový vstup a startování s dálkovým ovládáním, min. 2 ovladače |  |
| Systém nouzového volání E-call |  |
| Výdechy klimatizace vpředu i vzadu |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka |  |
| Integrovaná navigace |  |
| Bluetooth (bezdrátové handsfree) |  |
| Barva nerozhoduje |  |
| Parkovací asistent vpředu i vzadu + zadní parkovací kamera |  |
| Palubní počítač |  |
| Dešťový senzor |  |
| ASR |  |
| Asistent rozjezdu do vrchu |  |
| Rozměry vozidla: |  |
| maximální délka vozu: 4400 mm |  |
| minimální vnitřní šířka vozu na úrovni předních sedadel: 1330 mm |  |
| maximální celková výška vozu: 1600 mm |  |
| Zajištění pick up servisu a poskytnutí náhradního vozu zdarma v Karlovarském kraji |  |
| Specifikace místa, kde bude prováděn záruční servis: |  |